Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КУЛЕГАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Обосновывающие материалы

Пояснительная записка

Казань 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КУЛЕГАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КУЛЕГАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Кулегашского сельского поселения в системе расселения Агрызского муниципального района	8

2.2. Социально-экономический потенциал территории	10

2.2.1. Характеристика земельного фонда	10

2.2.2.  Демографический потенциал	10

2.2.3. Уровень жизни населения. Занятость населения	12

2.2.4. Минерально-сырьевые ресурсы	15

2.2.5. Производственные территории	16

2.2.6. Агропромышленный комплекс	16

2.2.7. Лесной комплекс	16

2.2.8. Жилищный фонд и жилищное строительство	17

2.2.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	18

2.3. Историко-культурное наследие	24

2.3.1 Краткая историческая справка	24

2.3.2 Объекты культурного наследия на территории  Кулегашского сельского поселения	25

Памятники истории и культуры	25

Памятники археологии	25

2.3.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	26

2.4. Природные условия и ресурсы	27

2.4.1. Рельеф и геоморфология	27

2.4.2. Геологическое строение	28

2.4.3. Тектоническое строение и сейсмичность	28

2.4.4. Полезные ископаемые	29

2.4.5. Гидрогеологические условия	29

2.4.6. Гидрологическая характеристика	34

2.4.7. Климатическая характеристика	35

2.4.8. Инженерно-геологическая оценка территории	38

2.4.8.1 Опасные геологические и инженерно-геологические процессы и явления	38

2.4.8.2 Инженерно-геологическое районирование	39

2.4.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность,	40

животный мир	40

2.5. Оценка современного состояния окружающей среды	43

2.5.1. Атмосферный  воздух	43

2.5.2. Оценка состояния водных ресурсов	44

2.5.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	45

2.5.4. Отходы производства и потребления	46

2.5.5. Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	47

2.5.6. Состояние озелененных территорий	48

2.5.7. Комплексная оценка территории	49

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории	49

2.6.1. Санитарно-защитные зоны	49

2.6.2. Охранные зоны ЛЭП	52

2.7.3. Водоохранные зоны	53

2.6.4. Зоны санитарной охраны	55

2.6.5. Леса	56

2.6.6. Зоны ограничений по природным условиям	57

2.6.7. Приаэродромная территория	57

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЕГАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	59

3.1. Прогноз численности населения	59

3.2. Экономическое развитие	59

3.2.1. Минерально-сырьевой комплекс	59

3.2.2. Развитие промышленного производства	60

3.2.3. Развитие агропромышленного комплекса	60

3.2.4. Развитие лесного комплекса	63

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	63

3.4. Развитие системы обслуживания населения	66

3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	72

3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	74

3.7. Предложения по изменению границ населенных пунктов Кулегашского сельского поселения	76

3.8. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	79

3.8.1. Мероприятия по перефункционированию и оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	79

3.8.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	82

3.8.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	83

3.8.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	84

3.8.5.  Мероприятия по развитию системы обращения  отходами	85

3.8.6. Мероприятия по защите от физических факторов	86

3.8.7. Формирование системы  природно-экологического каркаса	87

3.8.8. Мероприятия по защите животного мира	88

3.8.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	88

3.8.10. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	89

4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	91

4.1. Водоснабжение	91

4.2. Канализация	96

4.3. Санитарная очистка территории	1

4.4. Теплоснабжение	3

4.5. Газоснабжение	4

4.6. Электроснабжение	5

4.7. Слаботочные сети	7

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	9

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	12

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Кулегашского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Кулегашского сельского поселения Агрызского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Кулегашского сельского поселения включает в себя:

Часть 1  в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации (ФЗ -190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке генерального плана Кулегашского сельского поселения Агрызского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Агрызского муниципального района и Кулегашского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КУЛЕГАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Кулегашского  сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Кулегашского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КУЛЕГАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Кулегашского сельского поселения в системе расселения Агрызского муниципального района

Кулегашское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 14-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Агрызский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Кулегашского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Кулегаш (административный центр), село Волково,  деревня Байтуганово и деревня Ожбуй.

Поселение расположено на северо–востоке Республики Татарстан, в юго-восточной части Агрызского муниципального района, в 90 км от районного центра г.Агрыз. Кулегашское сельское поселение граничит на севере и северо-востоке с Бимским сельским поселением, на востоке и юго-востоке с Удмурской Республикой, на юге с Красноборским сельским поселением, на юго-западе, юге и северо-западе с Азаевским сельским поселением Агрызского муниципального района.

Общая площадь Кулегашского сельского поселения составляет 4230 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 234,1 га, из них: с.Кулегаш – 96,2 га, с.Волково – 74,0 га, д. Байтуганово – 38,2 га и д. Ожбуй – 25,7 га.

Земли Кулегашского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный. По поселению протекает река Кулегаш. Имеются все условия для садоводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства. В поселении имеется средняя общеобразовательная школа, детский сад,  сельский дом культуры, 2 фельдшерско-аккушерских пункта, почтовое отделение, библиотека, сельскохозяйственные предприятия ООО “Агрофирма Ак Барс Агрыз“, ООО “Навруз”.

Транспортная связь Кулегашского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан, и регионами России в настоящее время осуществляется через региональные и местные автомобильные дороги.

Через с.Кулегаш с северо-востока на юго-запад проходит автомобильная дорога регионального значения “Азево-Каменный Ключ-Кулегаш”, с севера к с.Кулегаш подходит автомобильная дорога регионального значения “Исенбаево-Бима-Кулегаш”.

По западной части поселения проходит автомобильная дорога местного значения “Азево-Каменный Ключ-Кулегаш”, в юго-западной части поселения к с.Волково подходит автомобильная дорога местного значения “Подъезд к с.Волково”, с северо-востока к с.Кулегаш подходит автомобильная дорога местного значения “Кулегаш-Байтуганово”, в восточной части поселения от д.Байтуганово до д.Ожбуй проходит автомобильная дорога местного значения “Байтуганово-Ожбуй”.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Кулегашского сельского поселения является частью системы расселения Агрызского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Агрызский муниципальный район входит в группу районов с  низким показателем потенциала  развития системы расселения.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром г.Агрыз.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2011г. средняя плотность Кулегашского сельского поселения составила 11,4 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Агрызского муниципального района Кулегашское сельское поселение входит в группу районов со средним уровнем плотности населения.

На территории Кулегашского сельского поселения население, с общей численностью 480 человек, проживает на территории трех населенных пунктов: в с. Кулегаш – центре поселения, в д. Байтуганово и д. Ожбуй – рядовых населенных пунктах. В с. Волково полностью отсутствует постоянное население.

Система расселения Кулегашского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Кулегаш с общей численностью населения 315 человек, где размещены административные функции, предприятия АПК, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают д.Байтуганово с общей численностью населения 126 человек, д.Ожбуй с общей численностью населения 39 человек и с.Волково где население полностью отсутствует. В д.Ожбуй полностью отсутствуют производственные предприятия и объекты социального обслуживания.

## 2.2. Социально-экономический потенциал территории

### 2.2.1. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь  сельского поселения составляет 4230 га (согласно Схеме территориального планирования Агрызского муниципального района).

Земли лесного фонда занимают территорию 685,5  га, что составляет около 16,2% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Кулегашского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Кулегашского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Водного кодекса и статье 8 Лесного кодекса водные объекты и лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Кулегашского сельского поселения ориентировочно 700,5 га общей площади земель в федеральной собственности, из которых 685,5 га лесные земли и 15 га водные объекты.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории поселения земельные участки, находящиеся в республиканской собственности отсутствуют.

### 2.2.2.  Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Кулегашского сельского поселения, на начало 2012г. численность населения составила 481 человек.

Демографическая структура Кулегашского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Демографическая структура и движение населения Кулегашского  сельского поселения на начало 2012 года

| Показатели | с.Кулегаш | д.Байтуганово | д.Ожбуй | с.Волково | Всего по Кулегашскому СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 311 | 128 | 42 | 0 | 481 |
| Детского возраста: | 67 | 20 | 10 | 0 | 97 |
| До 1 года | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 1-6лет | 26 | 7 | 1 | 0 | 34 |
| 7-15 лет | 36 | 13 | 7 | 0 | 56 |
| Трудоспособного возраста | 187 | 86 | 24 | 0 | 297 |
| 16-17 лет | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| 18-54 лет для женщин | 72 | 35 | 10 | 0 | 117 |
| 18-59 лет для мужчин | 101 | 47 | 12 | 0 | 160 |
| Старше трудоспособного возраста | 57 | 22 | 8 | 0 | 87 |
| Старше 55 лет для женщин | 35 | 19 | 4 | 0 | 58 |
| Старше 60 лет для мужчин | 22 | 3 | 4 | 0 | 29 |
| Общий прирост населения | -4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Естественный | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Родилось | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Умерло | 7 | 0 | - | 0 | 7 |
| Механический | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Прибыло | 12 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| Выбыло | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |

Кулегашское сельское поселение характеризуется небольшим количеством проживающего в нём населения и среди 21 сельских поселений Агрызского муниципального района по численности населения занимает 18 место.

Бόльшая часть населения (64,7%) проживает в административном центре поселения – с. Кулегаш. В д.Байтуганово проживает 26,6% от общей численности населения, в д.Ожбуй – 8,7%. В селе Волково полностью отсутствует как постоянное так и сезонное население.

К сожалению, информация о естественном и механическом движении населения имеется лишь за 2011 год. Поэтому невозможно сделать выводы о каких-либо тенденциях в динамике движения численности населения.

По представленным данным видно, что активное естественное и механическое движение населения происходит лишь в центре поселения – с.Кулегаш.

В Схеме территориального планирования Агрызского района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Кулегашскому СП присвоен средний балл по естественному приросту и демографической нагрузке, низкий балл по плотности населения и низший балл по миграционному приросту. В итоге Кулегашское сельское поселение отнесено к группе поселений с низким демографическим потенциалом.

### 2.2.3. Уровень жизни населения. Занятость населения

В экономических расчетах уровень жизни определяется как отношение доходов на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи и к прожиточному минимуму на душу населения. В Агрызском муниципальном районе данные показатели составляют 2,0 и 3,37 соответственно. Однако в разрезе городских и сельских поселений района наблюдается сильная дифференциация по уровню данного показателя.

Показатели уровня среднемесячной заработной платы и коэффициенты уровня жизни в Кулегашском сельском поселении в сравнении с другими поселениями Агрызского муниципального района приведены в таблице 2.2.2. Как видно из таблицы, по уровню доходов Кулегашское сельское поселение в 2011 г. по сравнению с другими муниципальными образованиями района находилось на 12-м месте. По соотношению среднемесячной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи и к прожиточному минимуму на душу населения Кулегашское сельское поселение располагается на 11-м месте относительно других муниципальных образований района.

Таблица 2.2.2

Показатели уровня жизни населения в разрезе сельских поселений Агрызского муниципального района (по состоянию на 01.01.2011 г.)

| Поселения | Соотношение среднемесячной заработной платы и МПБ* на члена типовой семьи по муниципальному образованию | Соотношение среднемесячной заработной платы и ПМ* на душу населения | Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях на начало года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 |
| ГП «г. Агрыз» | 4,4 | 2,52 | 17495,6 | 19539 |
| Азевское СП | 1,45 | 0,83 | 6630 | 6418,2 |
| Бимское СП | 1,34 | 0,77 | 5584,6 | 5966,7 |
| Кичкетанское СП | 1,53 | 0,88 | 5661,2 | 6800 |
| Кулегашское СП | 2,04 | 1,17 | 7864,2 | 9071,4 |
| Девятернинское СП | 2,37 | 1,36 | 8700 | 10500 |
| Иж-Бобьинское СП | 2,06 | 1,18 | 6937,5 | 9125 |
| Исенбаевское СП | 1,33 | 0,76 | 5394,3 | 5902,2 |
| Кадряковское СП | 3,31 | 1,9 | 4620 | 14671,4 |
| Кадыбашское СП | 1,29 | 0,74 | 6244 | 5737,5 |
| Красноборское СП | 2,44 | 1,4 | 7260,6 | 10807,7 |
| Крындинское СП | 1,8 | 1,03 | 5544,4 | 8000 |
| Кудашевское СП | 3,03 | 1,74 | 5685,7 | 13457,1 |
| Кучуковское СП | 1,38 | 0,79 | 5941,8 | 6102,8 |
| Новобизякинское СП | 3,35 | 1,92 | 9871,4 | 14871,4 |
| Салаушское СП | 2,39 | 1,37 | 6991,7 | 10591,7 |
| Сарсак-Омгинское СП | 1,32 | 0,76 | 4792,8 | 5860 |
| Старосляковское СП | 2,07 | 1,18 | 10162,5 | 9162,5 |
| Старочекалдинское СП | 2,28 | 1,31 | 6440 | 10120 |
| Табарлинское СП | 2,51 | 1,44 | 6670 | 11133,3 |
| Терсинское СП | 1,78 | 1,02 | 6862,2 | 7914,9 |
| Шаршадинское СП | 1,96 | 1,12 | 7014,3 | 8683,3 |
| ВСЕГО по району | 3,37 | 2,0 | 14471,9 | 16605,2 |

* МПБ – минимальный потребительский бюджет, ПМ – прожиточный минимум

Источник: Паспорта сельских поселений Агрызского муниципального района

В целом же оценка уровня жизни, как сложной интегральной характеристики социального состояния населения, сопряжена с необходимостью учета большого числа факторов. В качестве показателей, кроме уже упомянутого расчета, необходимо дополнительно рассматривать показатели доходов на душу населения, производство потребительских товаров на душу населения, объем реализованных услуг всех видов на душу населения, показатели оснащенности жилых помещений теми или иными видами удобств (в % к общему объему жилья), жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания и т. д. К сожалению, статистика большинства показателей, характеризующих уровень жизни, в разрезе поселений района не ведется, и провести более подробный анализ нет возможности.

Таблица 2.2.3

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда

Кулегашского  сельского поселения (на начало года)

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд заработной платы, тыс.руб. | 671,8 | 652,5 | 660,6 |
| Среднемесячная зарплата работающих на крупных и средних предприятиях, руб. | 6110,2 | 7767,9 | 7864,2 |
| Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях, чел. | 9 | 7 | 7 |

Примечание: таблица составлена по данным Паспорта муниципального образования “Характеристика уровня социально-экономического развития поселения. Кулегашское поселение Агрызского муниципального раона”.

На начало 2008 года фонд заработной платы Кулегашского сельского поселения составлял 671,8 тыс.руб., к началу 2010 года данный показатель незначительно снизился (на 1,7%) и составил 660,6 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях на начало 2008 года составила 6110,2 рублей, к началу 2010 года данный показатель вырос в 1,3 раза и составил 7864,2 рублей.

Экономическая система Кулегашского сельского поселения включает в себя агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу производства сельского поселения составляет сельское хозяйство. В Кулегашском сельском поселении функционируют сельскохозяйственные предприятия ООО “Агрофирма Ак Барс Агрыз”, ООО “Навруз”.

Предприятия инфраструктуры сельского поселения представлены учреждениями социального обслуживания и административно-управленческими организациями.

Перечень функционирующих в поселении предприятий и учреждений с указанием численности работающих в них представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Предприятия и учреждения Кулегашского  сельского поселения  на начало 2011 года

| Наименование | Численность работающих | Количество работающих (% от всех МПТ) |
| --- | --- | --- |
| с.Кулегаш |
| Производственные предприятия |
| Сельское хозяйство |
| ООО “Агрофирма Ак Барс Агрыз” филиал №1 | 24 | 22,4 |
| ООО “Навруз” | 19 | 17,8 |
| Итого | 43 | 40,2 |
| Предприятия инфраструктуры |
| Связь |
| Почта | 2 | 1,9 |
| Итого | 2 | 1,9 |
| Предприятия торговли |
| Магазин “Злата” | 1 | 0,9 |
| Магазин РАЙПО | 2 | 1,9 |
| Итого | 3 | 2,8 |
| Учреждения образования и воспитания |
| СОШ | 37 | 34,6 |
| ДОУ | 9 | 8,4 |
| Итого | 46 | 43,0 |
| Объекты здравоохранения |  |
| ФАП | 3 | 2,8 |
| Итого | 3 | 2,8 |
| Учреждения культуры и искусства |
| СДК | 4 | 3,7 |
| Библиотека | 1 | 0,9 |
| Итого | 5 | 4,7 |
| Деловые учреждения |
| Исполком СП | 3 | 2,8 |
| Итого | 3 | 2,8 |
| Всего по с.Кулегаш | 105 | 98,1 |
| д.Байтуганово |
| Предприятия инфраструктуры |  |  |
| Предприятия торговли |
| Магазин “ПО Красноборский” | 2 | 1,9 |
| Итого | 2 | 1,9 |
| Всего по д.Байтуганово | 2 | 1,9 |
| ВСЕГО ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | 107 | 100 |

Таким образом, в Кулегашском сельском поселении доля занятых в производственной сфере составляет 40,2% от общей численности работающих, в сфере обслуживания – 57,0% и в деловых учреждениях – 2,8%.

По данным Паспорта муниципального образования «Характеристика уровня социально-экономического развития Кулегашского сельского поселения Агрызского муниципального района», на территории Кулегашского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2011 года, зарегистрировано 26 индивидуальных предпринимателей.

### 2.2.4. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база является одним из важных условий определения потенциала развития территории в условиях рыночной экономики. Эффективное использование минерально-сырьевой базы требует интенсификации геологоразведочного процесса, вызывает необходимость проведения опережающих прикладных научных исследований, направленных на совершенствование методики поисков, оценки и разведки месторождений и экономического обоснования вложения инвестиций в их освоение.

Часть территории Кулегашского сельского поселения (~80 %) располагается в пределах Агрызского участка недр, выделенного в целях поиска и оценки углерод-водород содержащих месторождений. Недропользователем разведочной зоны является ОАО «РИТЭК». В границы Агрызского участка недр также включены части Менделеевского, Мензелинского и Тукаевского муниципальных районов.

В соответствии с данными, представленными в Схеме территориального планирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета министров РТ № 134 от 21.02.11 г.), территория Кулегашского сельского поселения, как и всего Агрызского муниципального района, расположена в пределах Камской минерагенической зоны. Месторождения данного типа представлены болотными железооксидными пигментами четвертичного возраста, используемыми в качестве красителя без химической переработки. Красящим их веществом служит железо в виде оксидов (гематит) или гидроксидов (гетит, гидрогетит, лепидокрит) с различным содержанием воды.

### 2.2.5. Производственные территории

На территории Кулегашского сельского поселения отсутствуют объекты промышленного производства.

Из объектов коммунально-складского хозяйства на территории поселения расположены действующие промышленные склады.

### 2.2.6. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Кулегашского сельского поселения коневодство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Сельскохозяйственные земли в поселении представлены пашнями, пастбищами, сенокосами и др. Общая площадь земель занятых под пашнями составляет 1535,8 га. Общая площадь пастбищ и сенокосов – 598,3 га (согласно картографическому материалу).

Главными отраслями животноводства являются коневодство и производство кумыса.

На территории Кулегашского сельского поселения функционирует сельскохозяйственные предприятия ООО «Агрофирма Ак Барс Агрыз» ориентированное на растениеводство и производство кормов для животных, численность работников которого составляет 24 человека, ООО «Навруз» ориентированное на коневодство и производство кумыса (280 лошадей), численность работников которого составляет 19 человек.  В распоряжении ООО ««Агрофирма Ак Барс Агрыз»» находятся:

- машинно-тракторный парк;

- сельскохозяйственные склады.

### 2.2.7. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Кулегашского сельского поселения занимает площадь 685,5 га, что составляет 16,2% от всей площади сельского поселения.

На территории Кулегашского сельского поселения расположены леса ГБУ «Красноборское лесничество»  (99, 101, 88, 87, 100, 77, 177, 178, 119, 76, 176 лесные квартала).

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, общей площадью 530,4 га. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения  и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

Вся площадь лесного фонда, расположенного в границах Кулегашского сельского поселения, (685,5 га) представлена  исключительно защитными лесами, расположенными в лесостепных зонах. Целевое назначение лесов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции.

Лесопромышленный комплекс

На территории Кулегашского сельского поселения нет ни одного зарегистрированного предприятия деревообрабатывающей промышленности.

### 2.2.8. Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2011 объем жилищного фонда Кулегашского сельского поселения составил 6,999 тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в:

- с.Кулегаш – 4,431 тыс.к.в.м.

- д.Байтуганово – 1,921 тыс.кв.м.

- д. Ожбуй – 0,646 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Кулегашского сельского поселения представлен исключительно усадебной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Кулегашскому сельскому поселению на начало 2011 года приходится 14,6 кв.м общей площади жилья на одного жителя, намного ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 23,8 кв.м общей площади жилья на человека. В разрезе населенных пунктов Кулегашского сельского поселения наблюдается дифференциация жилищной обеспеченности:

- с.Кулегаш – 14,1 кв.м/чел.;

- д.Байтуганово – 15,3 кв.м/чел.;

- д.Ожбуй– 16,7 кв.м/чел.

За последние 5 лет в Кулегашском сельском поселении введено в эксплуатацию 13 индивидуальных жилых дома, средний размер 1 дома равен 65 кв.м.

Таблица 2.2.5

Жилищное строительство за 2004 - 2011 гг. (тыс. кв. м общей площади)

| Годы | Количество домов | Общая площадь, кв.м. | Типы домов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многоквартирные | индивидуальные |
| 2007 | 3 | 194,4 | - | 194,4 |
| 2008 | 3 | 156,7 | - | 156,7 |
| 2009 | 1 | 67,4 | - | 67,4 |
| 2010 | 4 | 259,3 | - | 259,3 |
| 2011 | 2 | 121,6 | - | 121,6 |

Примечание: таблица составлена по данным, предоставленным администрацией  сельского поселения.

Как видно из таблицы, наибольший объем жилищного строительства пришелся на  2010 год и составил 4 индивидуальных дома общей жилой площадью 259,3 кв.м.

### 2.2.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Кулегашском сельском поселении имеется 2 детских сада, в с.Кулегаш проектной вместимостью 15 мест и в д.Байтуганово детский сад совмещенный со школой проектной вместимостью 20 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 14 человека (38% от общей численности детей 1-6 лет Кулегашского сельского поселения). Следовательно, детские сады заполнены на 40% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в детском саду составляет 250% от нормативной потребности.

В настоящее время в с.Кулегаш функционирует средняя общеобразовательная школа проектной мощностью на 120 учащихся, в д.Байтуганово филиал Кулегашской СОШ на 20 учащихся совмещенная с детским садом. Численность обучающихся в школах составляет 74 человек, следовательно школы заполнены на 53% от проектной вместимости.

Согласно действующим нормам радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

Деревня Ожбуй располагается вне нормативного радиуса пешеходной доступности дошкольных учреждений – 1 км. Для детей данного населенного пункта в поселении организована доставка школьным автобусом.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Агрызского муниципального района осуществляет МБУЗ «Агрызская центральная районная больница», поликлиники и стационары которой расположены в г.Агрыз. Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Агрызского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 50,1 % от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной помощи населению района в г.Агрыз функционирует станция скорой медицинской помощи (7 специализированных автомобилей), размещенная в Центральной районной больнице, и подстанция скорой медицинской помощи (2 специализированных автомобиля), размещенная в Красноборской участковой больнице. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслуживает весь район в целом.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Кулегашском сельском поселении функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта: в с.Кулегаш  проектной мощностью 13 посещений в смену и в д.Байтуганово проектной мощностью 11 посещений в смену. Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 275% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Кулегашском сельском поселении функционирует СДК в с.Кулегаш вместимостью 200 мест.

В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей до 500 человек должна соответствовать нормативу 100 зрительных мест. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 200% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Нормативная потребность в библиотеках населения Кулегашского сельского поселения составляет 3,8 тыс. экземпляров. В настоящее время в поселении функционируют библиотека в с.Кулегаш, мощностью 7,9 тыс. экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 206 % от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 168 кв.м. спортивного пола. В Кулегашском сельском поселении, в с.Кулегаш при средней общеобразовательной школе имеется спортивный зал, общей площадью 112 кв.м. Обеспеченность для поселения составляет 67%.

Плоскостные спортивные сооружения

В Кулегашском сельском поселении (в с.Кулегаш) при средней общеобразовательной школе имеется спортивная площадка общей площадью 1500 кв.м, волейбольная площадка общей площадью 162 кв.м, что обеспечивает нормативные потребности поселения на 178%.

Плавательные бассейны

В Кулегашском сельском поселении, как и в других сельских поселениях Агрызского муниципального района, а также и в самом районном центре городе Агрыз отсутствуют плавательные бассейны.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Кулегашского сельского поселения составляет 63,9 кв.м. (в с.Кулегаш – 31,8 кв.м общей торговой площади и в д.Байтуганово – 32,1 кв.м). Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 44% нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Кулегашском сельском поселении (с.Кулегаш) имеется отделение связи.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Кулегашском сельском поселении отсутствуют.

В Кулегашском сельском поселении имеется три действующих кладбища, общей площадью 2,2 га:

- с.Кулегаш языческое кладбище площадью 1,0 га, заполненность - 70%. Свободные территории кладбища составляют 0,3 га;

- д.Байтуганово языческое кладбище площадью 0,8 га, заполненность - 70%. Свободные территории кладбища составляют 0,2 га;

- д.Ожбуй языческое кладбище площадью 0,4 га, заполненность - 75%. Свободные территории кладбища составляют 0,1 га.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения значительно превышают нормативные потребности.

Полиция

В c.Кулегаш имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский, который обслуживает население Кулегашского и Бимского сельских поселений Агрызского муниципального района. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Таблица 2.2.6

Перечень объектов обслуживания расположенных на территории Кулегашского  сельского поселения

| № | Адрес | Наименование объектов | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Кулегаш |
| 1 | ул. Советская, 43 | Исполком сельского поселения | 3 раб. |
|  |  | Библиотека | 1 раб. 7,9 тыс. экз. |
| 2 | ул. Советская, 36 | Отделение связи | 2 раб. |
| 3 | ул. Советская, 38 | СДК | 4 раб. 200 мест |
| 4 | ул. Молодежная, 16 | ФАП | 2 раб. 13 пос./ смену |
|  |  | Детский сад | 9 раб. 15 мест |
| 5 | ул. Школьная, 4 | СОШ | 37 раб. 120 мест |
| 6 | ул. Советская, 34 | Магазин ПО “Красноборский” | 2 раб. 21,8 кв.м торг.площ. |
| 7 | ул. Советская, 32 | Магазин “Злата” | 1 раб. 10 кв.м торг.площ. |
| д.Байтуганово |
| 1 |  | ФАП | 2 раб. 11 посещ./смену |
| 2 |  | Филиал Кулегашской СОШ | 3 раб. 20 мест |
|  |  | Детский сад | 20 мест |
| 3 | ул. Труда, 20 | Магазин ПО “Краснаборский” | 2 раб. 32,1 кв.м торг.площ. |

Потребность существующего населения Кулегашского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7

Анализ обеспеченности населения Кулегашского СП  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 38% детей в возрасте 1-6 лет* | 14 | 35 | 250 |
| Общеобразовательные школы | мест | 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет | 72 | 140 | 194 |
| Внешкольные учреждения | мест | 120% от школьников | 92 | 115 | 124 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 6 | отсутствуют | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 9 | 24 | 275 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 168 | 112 | 67 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 936 | 1662 | 178 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 36 | отсутствуют | 0 |
| Клубы, Дома культуры | мест | 100 мест | 100 | 200 | 200 |
| Библиотеки | тыс.томов | 8 тыс.томов на 1000 чел. | 3,8 | 7,9 | 206 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 144 | 63,9 | 44 |
| Предприятия питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 19 | отсутствуют | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб.мест на 1000 чел. | 3 | отсутствуют | 0 |
| Бани | мест | 7 мест на 1000 чел. | 3 | отсутствуют | 0 |
| Отделения связи | объект | по расчетам | 1 | 1 | 100 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,1 | 0,6 | 521 |

* в качестве нормативного показателя принимается фактическое количество детей в данных учреждениях, от общей численности детей дошкольного возраста

## 2.3. Историко-культурное наследие

Согласно Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

### 2.3.1 Краткая историческая справка

По рассказам старожилов, участник Разинского восстания боясь расправы царского правительства, поселился у речки (сейчас река Кулегаш) в лесу, вместе со своей семьей в 15 км севернее от Камы. По национальности он был марийцем и звали его Кюльга (Кольга –по марийски). Отсюда и произошло название деревни Кюлегаш (Колегеш). В буквальном переводе на русский язык означает «семья Кюльги». Деревня была разделена межой на две части. На одной стороне жили крещеные марийцы, на другой – некрещеные. Жители имели приусадебные участки, но небольшие. Деревня не принадлежала помещикам, был в деревне староста, сельский писарь.

В апреле 1918 года бело-чешские войска заняли д.Волково. Красные стояли в д.Кулегаше и между ними завязался бой, в результате белые отступили в сторону Каменного-Ключа, но и красные, чувствуя превосходство белых, вынуждены были отступить на запад. В конце октября 1918 года белые отступили под натиском 245го смоленского полка 28-Азинской дивизии.

В апреле 1919 года по распутице вновь наступили суровые времена, с востока наступала 400 тысячная армия Колчака. Белогвардейцы наступали из Бимы. Летом 1919 года колчаковские полчища стали терпеть поражения на всех фронтах.Советская власть в деревне была восстановлена.

В 1920 году по поручению Елабужского контона РКП (б) председателем пьяноборской партийной ячейки Гурьевым В.Н. был организован Пьяноборский районный комитет РКП (б), его секретарем был избран Гурьев В.Н.

Райком руководил пятью волостями: Пьяноборской, Кучуковской, Салаушской, Чекалдин-ской и в том числе Бимской, куда входила деревня Кулегаш.

В декабре 1929 года из Красного-Бора приехал Апышев работник ГПУ, с целью организации колхоза. Колхозу дали название «Коммунар», а первым его председателем стал Петров Трофим Ипполитович.

В 1950 году Кулегашский сельский совет объединил деревни Кулегаш, Каменный Ключ, Байтуганово и Ожбуй. В 1962 году центр Сельского Совета был перенесен в д.Волково и Сельский Совет стал называться Волковским, а в 1978 году снова был перенесен в д.Кулегаш.

В марте 2006 года решением общего собрания граждан СХПК «Кулегаш» вступил в холдинговую компанию «Ак Барс Банк».

Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. N 14-ЗРТ
образует муниципальное образование "Агрызский муниципальный район", устанавливает границы территорий муниципального образования "Агрызский муниципальный район" и входящих в его состав поселений, наделяет их соответствующим статусом. Кулегашское сельское поселение: село Кулегаш (административный центр), село Волково, деревни Байтуганово, Ожбуй;

### 2.3.2 Объекты культурного наследия на территории 
Кулегашского сельского поселения

### Памятники истории и культуры

На территории Кулегашского сельского поселения, нет объектов культурного наследия, числящихся в Государственном охранном реестре местного, республиканского или государственного значения.

### Памятники археологии

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов

На территории Кулегашского сельского поселения, нет объектов археологического наследия, числящихся в Государственном охранном реестре местного, республиканского или государственного значения.

На территории Кулегашского сельского поселения расположены два выявленных объекта археологического наследия (таблица 2.3.1)

Список выявленных  объектов культурного наследия

Кулегашского сельского поселения

Таблица 2.3.1

| № п/п | № по Своду | Haимeнoвaниe пaмятникa | Дaтиpoвкa, культуры | Mecтoнaxoждeниe | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ |
| 1 | 118 | Коноваловский могильник | III в. до н.э.- III в. н.э. | д. Коновалово, вблизи деревни |  |
| 2 | 127 | Ожбуйское селище | III в. до н.э.-III в. н.э.;III-IV вв. н.э. | д. Ожбуй, вблизи деревни |  |

Месторасположение объектов археологического наследия графически отражено на Карте современного использования территории и Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения, границ населенных пунктов, функциональных зон поселения территориально-пространственной организации (основной чертеж).

### 2.3.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии со ст. 36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные,  дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (JPS и пр.).

## 2.4. Природные условия и ресурсы

### 2.4.1. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Кулегашского сельского поселения Агрызского муниципального района относится к южной части Сарапульской возвышенности и расположена в пределах поймы и склонов реки Бима.

Абсолютные отметки высот колеблются в пределах от 123,7 до 225,2 м.

Минимальные отметки рельефа отмечаются в северо-восточной части сельского поселения в долине р. Бима, максимальные – в западной части на опушке лесного массива Красногорского участкового лесничества. Общий уклон поверхности с северо-запада на юго-восток. Величина среднего уклона поверхности варьирует в районе 10.

Площадь под оврагами составляет чуть более 1,5 %. Для оврагов типичны пологие склоны, крутизной до 50 с отсутствием выходов грунтовых вод (Географическая характеристика…,1978).

Несмотря на сравнительно малое эрозионное расчленение поверхности, имеют развитие склоновые процессы смыва, приуроченные к покатым скатам рельефа, лишенным древесной растительности. Плоскостным водным смывом объясняется ухудшение плодородия почв в верхней и средней части склонов и наращивание темного горизонта в подножье склоновых поверхностей.

Ниже в таблице представлены основные характеристики речных бассейнов Кулегашского сельского поселения.

Таблица 2.4.1

| Показатель | Наименование бассейна |
| --- | --- |
|  | Исток р. Бима | р. Бима |
| Густота оврагов, км/км2 | 0,27 | 0,29 |
| Густота балок | 0,31 | 0,52 |
| Густота водотоков | 0,47 | 0,47 |
| Залесенность, % | 11,38 | 9,98 |
| Средний уклон, мин | 34 | 69 |
| Глубина эрозионного расчленения, м | 99 | 106 |
| Площадь, км2 | 40,72 | 58,44 |
| Средние длины склонов речных долин, км | 1,05 | 1,06 |
| Средние длины склонов балочной сети, км | 0,57 | 0,45 |
| Средние длины склонов, км | 0,41 | 0,35 |
| Содержание гумуса, % | 2,3 | 2,3 |

### 2.4.2. Геологическое строение

По материалам ОАО «КамТИСИЗ» в геологическом строении территории сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения.

Пермская система представлена отложениями верхнего отдела.  Верхний отдел представлен образованиями уфимского, казанского и татарского ярусов.

Уфимские отложения широко развиты по всей рассматриваемой территории. На  дневную поверхность они выходят  в долине р. Бима, где покрыты чехлом четвертичных или  неогеновых образований. В составе уфимского яруса выделяются соликамский и шешминский горизонты.

Отложения казанского яруса распространены повсеместно. В строении яруса принимают участие морские, лагунно-морские карбонатно-терригенные образования и прибрежно-континентальные, преимущественно терригенные красноцветные отложения, выделяемые под названием «белебеевская свита». Литолого-фациальное строение казанского яруса позволяет выделить в его составе два подъяруса: нижний, представленный преимущественно морскими отложениями, и верхний, характеризующийся континентальными образованиями.

Татарский ярус на территории сельского поселения представлен уржумской серией нижнетатарского подъяруса. Отложения уржумской серии залегают на размытой поверхности и слагают водораздельные гряды.

Четвертичные  отложения  формируют  речные террасы и распространены на сопряженных с современными долинами водораздельных склонах. Исключением являются крутые склоны долин, подмываемых реками, где вскрываются коренные пермские отложения. Четвертичные комплексы представлены континентальными отложениями аллювиального, делювиально-солифлюкционного, элювиально–делювиального и элювиального генезиса.

### 2.4.3. Тектоническое строение и сейсмичность

В тектоническом отношении Кулегашское сельское поселение приурочено к зоне западного склона Бирской седловины, возникшей в результате разнонаправленного движения блоков по расколам в теле фундамента. Тектоническое движение блоковых массивов обусловлено образованием Удмуртского разлома, характерными признаками которого является опускание фундамента по зоне разлома на глубину до 3 км. Это опускание нивелируется толщей рифей-вендских отложений.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

В соответствии с картой категории В территория рассматриваемого сельского поселения покрывается 6-ти балльными сотрясениями. Строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ.

### 2.4.4. Полезные ископаемые

Часть территории Кулегашского сельского поселения (~80 %) располагается в пределах Агрызского участка недр, выделенного в целях поиска и оценки углерод-водород содержащих месторождений. Недропользователем разведочной зоны является ОАО «РИТЭК» (№ лицензии ТАТ 10996 НР, срок действия лицензии 09.04.2001 - 01.04.2026 г.). В границы Агрызского участка недр также включены части Менделеевского, Мензелинского и Тукаевского муниципальных районов.

В соответствии с данными, представленными в Схеме территориального планирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета министров РТ № 134 от 21.02.11 г.), территория Кулегашского сельского поселения, как и всего Агрызского муниципального района, расположена в пределах Камской минерагенической зоны. Месторождения данного типа представлены болотными железооксидными пигментами четвертичного возраста, используемыми в качестве красителя без химической переработки. Красящим их веществом служит железо в виде оксидов (гематит) или гидроксидов (гетит, гидрогетит, лепидокрит) с различным содержанием воды.

### 2.4.5. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические и водохозяйственные условия территории Агрызского муниципального района, в том числе и Кулегашского сельского поселения, изучались ОАО «Татводпроект» в период с 1976 по 1996 гг. (Схема развития водоснабжения и водоотведения Республики Татарстан на период до 2005 года). Специальные гидрогеологические исследования, направленные на обоснование защищенного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, содержащего воды питьевого качества населенных пунктов района, не проводились.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну, представляющему собой фрагмент Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод.

С учетом особенностей геологического строения территории, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, по условиям и характеру залегания подземных вод, в геологическом разрезе территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения (рис. 2.4.1):

- Слабоводоносный локально водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur);

- Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz2);

- Слабоводоносный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz1);

Рис.2.4.1.	Схематическая гидрогеологическая карта Агрызского муниципального района

Слабоводоносный локально водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur)

Приурочен к уржумскому горизонту нижнетатарского подъяруса. Отложения комплекса расположены локально в виде останцов либо узких грядовых полос на водоразделах расчлененных овражно-балочной сетью.

В составе уржумского комплекса преобладают глины, алевролиты, составляющие до 70-80% разреза, прослои алевролитов и песчаников мощностью от 2,0 до 4,8м, залегающие на разных гипсометрических уровнях, реже встречаются прослои известняков, мергелей мощностью от 0,5 до 5,6м.

Подземные воды приурочены к алевролитам песчанистым, слабосцементированным с коэффициентом фильтрации до 0,3 м/сут и прослоям песчаников от мелко- до среднезернистых. Коэффициент фильтрации песчаников изменяется соответственно от 0,7 до 2,2м/сут, достигая иногда 5,9м/сут. Трещиноватые разности известняков, мергелей слабоводоносны. Удельные дебиты скважин равны 0,01-0,5 л/с.

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит с помощью родников и путем перетока вод в нижезалегающий водоносный верхнеказанский комплекс в пределах склонов водоразделов и верховьев ручьев.

Значительная эрозионная расчлененность территории речной и овражно-балочной сетью и условия залегания комплекса обусловили преимущественно субнапорный, безнапорный характер подземных вод и этажность в расположении уровней. Состав вод гидрокарбонатный кальциевый либо магниево-кальциевый с минерализацией 0,2-0,8 г/л. Жесткость вод не превышает 3,5-5,9 ммоль/л.

Воды комплекса не используются для водоснабжения ввиду слабой водообильности и защищенности от загрязнения.

Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс P2kz2

Приурочен к отложениям верхнеказанского подъяруса верхней перми. Распространен на водоразделах и склонах долин, отсутствует в пределах неогеновых врезов. Залегает первым от поверхности, исключая водоразделы, где перекрыт локально- водоносным уржумским комплексом.

Комплекс представляет собой литологически изменчивую полифациальную толщу карбонатно-терригенных пород. Песчаники составляют до 25% разреза, доля известняков не превышает 15%, лишь на локальных участках редко достигает 20%, переслоены они глинами, алевролитами. Глины являются местным водоупором, иногда мощность прослоев глин достигает 14,4 м.

Подземные воды приурочены к песчаникам, залегающим в разных интервалах разреза, суммарная мощность которых достигает 25 м. Кроме того, водовмещающими породами являются трещиноватые разности известняков, мергелей мощностью от 1,5 до 4,0 м, редко до 8,1 м, иногда обводнены слабосцементированные прослои алевролитов и трещиноватых глин. Общая мощность водовмещающих пород достигает 43,9 м.

Водоупорная кровля прослеживается лишь на участках, где комплекс залегает вторым от поверхности, подошва сложена глинами и алевролитами верхней пачки нижнеказанского подъяруса. Статические уровни залегают на глубинах 0-90,0 м, снижаются от водоразделов к дренам. Воды комплекса безнапорно-напорные, напор составляет 0-60 м, повышаясь к водоразделам.

На участках, где комплекс залегает первым от поверхности, питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в других - за счет перетока из вышележащей уржумской свиты, а по зонам повышенной трещиноватости осадочного чехла за счет восходящего подтока из более глубоких горизонтов. Разгрузка происходит в палеоврезы, долины рек и ручьев, к которым направлен поток подземных вод, а также за счет перетока в нижнеказанской водоносный комплекс.

Водообильность комплекса изменчива. Удельные дебиты скважин составляют от 0.1 до 5 л/с. Дебиты родников 0.1 – 10.0 л/с.

Коэффициенты фильтрации составляют 1,4-25,0 м/сут. Состав вод гидрокарбонатный кальциевый, магниево-кальциевый, либо смешанный по катионам с минерализацией 0,35-1,0 г/л. При подтоке вод глубоких комплексов по трещинным зонам состав меняется на сульфатный, гидрокарбонатно-сульфатный, натриево-кальциевый, либо смешанный по катионам с минерализацией до 2,4 г/л. В повышенных концентрациях содержатся: стронций до 10,8 мг/л, железо общее до 1,1 мг/л, бор до 1,59 мг/л, марганец до 0,16 мг/л.

Воды водоносного комплекса широко используются населением в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения с помощью родников, колодцев, скважин.

Слабоводоносный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс P2kz1

Комплекс распространен практически повсеместно, залегает под верхнеказанскими уржумскими, реже под неоген-четвертичными аллювиальными отложениями.

В кровле комплекса залегают плотные  алевролиты и глины, нижним водоупором являются «лингуловые глины» нижнеказанского подъяруса или глинисто-алевролитовые породы уфимского яруса или сакмарские гипсы и ангидриты. Водоупорное перекрытие отсутствует в зонах трещиноватости и в зонах литолого-фациального замещения водонепроницаемых пород на водовмещающие.

Мощность комплекса в полном разрезе изменяется от 45,0 до 91,0 м. Литологический состав характеризуется значительным разнообразием пород, преобладают терригенные, составляющие до 69-76% мощности всей толщи.

Толща нижнеказанских отложений представлена породами различной проницаемости, не выдержанными в разрезе и по площади простирания. Подземные воды приурочены к прослоям алевролитов, песчаников, известняков и доломитов. Мощность водовмещающих пород в полном разрезе комплекса изменяется от 10,1 до 31,8 м.

Питание нижнеказанского комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и, частично, в результате разгрузки из перекрывающих и подстилающих гидрогеологических подразделений. Удельные дебиты скважин достигают  5,5 л/с, а коэффициенты водопроводимости до 415,0 м2/сут.

Состав вод гидрокарбонатный, гидрокарбонатно-сульфатный, магниево-кальциевый, кальциево-магниевый. Минерализация составляет 0,8-1,9 г/л. Среди микрокомпонентов в повышенных концентрациях содержатся: бром до 0,68 мг/л, бор до 3,8 мг/л, значение общей жесткости достигает 12,3 мг-экв/л.

Практический интерес для целей крупного централизованного водоснабжения комплекс имеет на ограниченных участках.

### 2.4.6. Гидрологическая характеристика

Гидрографическую сеть Кулегашского сельского поселения образуют река Бима и ее притоки. Река является правым притоком р. Иж, принадлежащей к бассейну р. Камы.

По данным государственного водного реестра России р. Бима относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иж от истока и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Устье реки находится в 54 км по левому берегу реки Кырыкмас. Длина реки составляет 60 км. На реке находятся населённые пункты Волково (левый берег), Ожбу (левый), Байтуганово (левый), Бима (левый), Исенбаево (левый), Усть-Сакла (правый), Новое Сляково (левый), Утяганово (правый), Старое Сляково (левый), Александровка (правый). Слева впадают притоки Пелемеш и Кумырсинка.

Самым большим притоком р. Бимы на территории Кулегашского сельского поселения является р. Кулегаш длиной 10,3 км. На территории Кулегашского сельского поселения у р. Бимы есть еще 7 притоков, в числе которых ручьи Ольховка, Красный.

Весенний ледоход на реках продолжается 3-5 дней. Половодье продолжается в среднем 30 дней, максимальная продолжительность составляет 46 дней. В период весеннего половодья происходит затопление поймы. Летне-осенняя межень начинается с первых чисел июня и продолжается в среднем до ноября. Уровни в период межени колеблются в пределах 40-50 см от ежегодных дождевых паводков. Продолжительность дождевых паводков составляет от 2 до 10 дней. Самые низкие уровни бывают в июле-августе. Зимняя межень устойчивая и примерно равна летней.

Зимний режим на реках начинается с образования ледовых явлений – заберегов, сала, в среднем 3-4/XI. Осеннего ледохода на реках не бывает. Ледостав на реках устанавливается в среднем 10-20/XI и продолжается 144-155 дней. Начало весеннего ледохода 10-15/IV. Продолжительность ледохода составляет от 2 до 10 дней. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями 160 - 165 дней. Наибольшая толщина льда на реках наблюдается в конце зимы, т.е. в марте.

Гидрологическую сеть поселения дополняют пруды, созданные на водотоках сельского поселения. На р. Биме в юго-западной части сельского поселения создан пруд площадью 9,3 га. Пруд используется для орошения сельскохозяйственных полей и в рекреационных целях.

### 2.4.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика Кулегашского сельского поселения предоставлена ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» по материалам многолетних наблюдений на ближайшей к району метеостанции, расположенной в г. Елабуге.

Согласно карте районирования Республики Татарстан по климатическим условиям рассматриваемое сельское поселение расположено в климатическом подрайоне IB.

Температурный режим характеризуется следующими величинами (табл.2.4.2):

Таблица 2.4.2

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,4 | -11,2 | -4,6 | 4,9 | 13,1 | 17,8 | 19,9 | 16,8 | 11,2 | 3,8 | -4,1 | -9,5 | 3,9 |

Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой 25,4оС. Абсолютный максимум температур составляет 37оС и наблюдается также в июле.

Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой -17,1оС. Абсолютный минимум достигает -50оС.

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, достигает 160.

Годовая суммарная солнечная радиация составляет 3820-3927 мДж/м2  (Ландшафты РТ…, 2007).

По степени увлажненности территория относится к достаточно увлажненным, с равномерным выпадением осадков по сезонам года.

Ранней весной наблюдается избыточное перенасыщение влагой почвы, что создает плохую ее обработку и заплывание, с последующим сильным уплотнением поверхностного слоя почвы. Весьма редко, но случаются также весенние засухи, обусловленные значительной неустойчивостью температур и осадков.

В таблице 2.4.3 представлены сведения о среднемесячном и годовом количестве осадков.

Таблица 2.4.3

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39,9 | 29,7 | 22,3 | 30,7 | 43,7 | 62,7 | 63,4 | 59,5 | 58,9 | 52,1 | 42,6 | 41,7 | 547,2 |

В период активной вегетации, с мая по сентябрь, выпадает до 240 мм осадков, причем в первую половину вегетационного периода, с мая по июнь, осадки составляют 90 мм. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 547 мм. В таблице 2.4.4 представлены данные по числу дней с осадками (1,0 мм.

Таблица 2.4.4

Число дней с осадками > 1.0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 101 |

Безморозный период составляет 111 дней. Снежный покров устанавливается со второй половины ноября и держится до конца марта в течение 156 дней. Заканчивается снеготаяние 13 апреля. Максимальная высота снежного покрова колеблется от 44 до 49 см. Запасы воды в снежном покрове составляют 90 мм  – 105, 1 мм (Ландшафты РТ…, 2007).

В таблице 2.4.5 представлены сведения по среднемесячной и годовой скорости ветра.

Таблица 2.4.5

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |

В годовом цикле сельского поселения преобладают западные и юго-западные ветра, доля которых составляет 39% (табл.2.4.6, рис.2.4.2).

Рис. 2.4.2. Повторяемость ветров по направлениям (%)

Таблица 2.4.6

Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | 24 | 19 | 9 | 15 |
| II | 6 | 5 | 9 | 14 | 17 | 21 | 19 | 9 | 15 |
| III | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 18 | 20 | 9 | 15 |
| IV | 9 | 14 | 12 | 10 | 10 | 16 | 18 | 11 | 13 |
| V | 12 | 11 | 8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 18 | 12 |
| VI | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 21 | 14 | 16 |
| VII | 13 | 14 | 10 | 7 | 9 | 8 | 19 | 20 | 18 |
| VIII | 14 | 10 | 8 | 6 | 8 | 13 | 21 | 20 | 16 |
| IX | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 15 | 25 | 16 | 18 |
| X | 8 | 6 | 6 | 7 | 14 | 23 | 24 | 12 | 12 |
| XI | 6 | 6 | 7 | 11 | 16 | 22 | 23 | 9 | 10 |
| XII | 4 | 7 | 7 | 10 | 20 | 26 | 17 | 9 | 16 |
| год | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 18 | 21 | 13 | 15 |

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 15%.

Нормативный скоростной напор ветра достигает 35 кг/см2.

В начале осени и зимой происходит общее усиление скорости ветра.

Максимальная скорость  ветра составляет 28-29 м/сек.

Территория Кулегашского сельского поселения относится к районам, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, наибольшая приходится на июль. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются преимущественно в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

Возникновение туманов может привести к значительному увеличению загрязнения атмосферного воздуха. Общее число дней в году с туманами составляет 4 (таблица 2.4.7).

Таблица 2.4.7

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы, следующие:

- повторяемость приземных инверсий, % (по данным АС Казань) – 40;

- мощность приземных инверсий, км (по данным АС Казань) – 0,4;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 42;

- продолжительность туманов, часы – 19.

### 2.4.8. Инженерно-геологическая оценка территории

При составлении данного раздела использовались материалы, предоставленные справочно-информационной службой ОАО «КамТИСИЗ».

### 2.4.8.1 Опасные геологические и инженерно-геологические процессы и явления

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Из современных физико-геологических процессов в Кулегашском сельском поселении следует отметить эрозионные процессы.

Эрозионные процессы.  По рельефообразующему фактору изучаемая территория характеризуется преобладанием количества выпадающих в течение года осадков над их испарением и просачиванием. Избыток атмосферной влаги стекает или виде струек по всей поверхности склонов, вызывая плоскостную денудацию, или в виде постоянных или временных водотоков (ручьев, рек), в результате деятельности которых образуются разнообразные эрозионные формы - долины рек, овраги и  т.п.

Выделяются 2 вида эрозионной деятельности:

1) овражная эрозия;

2) образование промоин на склонах.

Овражная эрозия широко представлена на площади. Преимущественно развиты овраги в пермских отложениях, с характерным V-образным профилем, спрямленностью в плане, ступенчатым профилем дна, небольшим количеством и незначительной протяженностью отвершков, а также незначительной скоростью роста 0,5-1,0 м/год.

Смыв и образование мелких промоин на склоне за счет дождевых и талых вод приводит к различным результатам в зависимости от состава пород. Так, на склонах, сложенных четвертичными отложениями, значительно быстрее формируется делювиальный шлейф, чем на склонах, сложенных трудноразмываемыми верхнеказанскими породами. Влияние на этот процесс оказывают степень выветрелости осадков и подмыв склона рекой. В дальнейшем промоины нередко развиваются в овраги.

Эрозионные процессы наносят значительный ущерб хозяйственной деятельности человека, следовательно, необходимо проведение регулярных мониторинговых исследований за их развитием, установление сети наблюдений, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.

### 2.4.8.2 Инженерно-геологическое районирование

В практике исследований инженерно-геологических особенностей принято проводить инженерно-геологическое районирование по степени благоприятности грунтов в соответствующих баллах.  Причем имеются в виду не только cейсмические условия, но и другие факторы, связанные со степенью нарушенности величины склонов, эрозия, закарстованность, просадочность и т.д.  Это выполняется в соответствии со следующей шкалой благоприятности инженерно-геологических условий:

1.Благоприятными являются территории в интервале от 0 до 3 баллов;

2.Условно благоприятные  - в интервале 4-7 баллов;

3.Неблагоприятные – в пределах 8-12 баллов;

4.Чрезвычайно неблагоприятные более 12 баллов.

На территории  Кулегашского сельского поселения выделяются территории, условно благоприятные и неблагоприятные. Условно благоприятные участки приурочены к водораздельным и приводораздельным пространствам и занимают 17 % от общей территории поселения, неблагоприятные – к  речным долинам  и овражно-балочной системе, занимают 83 % (рис. 2.4.3).

Рис. 2.4.3.. Инженерно-геологическое районирование территории

Кулегашского сельского поселении

### 2.4.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность,

### животный мир

Территория Кулегашского сельского поселения расположена в пределах бореальной ландшафтной зоны, подтаежной подзоны, Елабужско-Предкамского возвышенного ландшафтного района с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными, сосново-широколиственными, сосново-травяными лесами (с доминированием в настоящее время березняков, осинников и культур сосны и ели) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах.

Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях (Ландшафты РТ…, 2007).

Ниже представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района (табл.2.4.8).

Таблица 2.4.8

Количественные показатели Елабужско-Предкамского  ландшафтного района

| Характеристики ландшафтных районов | Елабужско-Предкамский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Количество бассейнов | 79 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 123 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2151 |
| Гидротермический коэффициент | 1,7 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 44 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 8,4 |
| Радиационный индекс сухости | 1,0 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3768 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 597 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,487 |
| Заселенность (км2) | 7,8 |
| Средний уклон (мин) | 56 |
| Содержание гумуса | 3,0 |

На территории поселения преобладают склоны северной и западной экспозиции, что обусловлено общим падением склонов к долине Камы. Преобладают склоны средней длины, но в то же время довольно много и коротких склонов (Ландшафты РТ…, 2007).

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любого района сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые пашнями, пастбищами, сенокосами.

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Практически вся территория сельского поселения находится в зоне сильного антропогенного воздействия. Этому способствует хорошо развитая транспортная сеть, высокие земледельческие и селитебные нагрузки. На земли, входящие в пределы границ нефтяных месторождений, оказывается также дополнительное влияние коммуникативных нагрузок и точечное воздействие со стороны нефтяных скважин. Все это приводит к снижению природного потенциала и потере устойчивости ландшафта (Ландшафты РТ…, 2007).

Почвы

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория Кулегашского сельского поселения расположена в пределах равнинно-увалистого, суглинистого, серо-лесного округа Предуральской провинции лесостепной зоны.

51 % территории Кулегашского сельского поселения (в западной части) занимают светло-серые и серые лесные пестроцветные почвы. Почвы приурочены к холмообразным возвышенностям, плато и к пологим приводораздельным склонам. Сформировались светло-серые почвы на четвертичных лессовидных, делювиальных суглинках и элювиальных песках, глинах и суглинках. Серые лесные пестроцветные почвы сформировались на пестроцветных корах выветривания.

Светло-серые лесные почвы отличаются наибольшей оподзоленностью и наименьшей мощностью гумусового горизонта.

Гумусовый горизонт маломощный — 15-20 см, светло-серого цвета, как и гумусово-элювиальный, отличающийся сланцеватой или плитчатой структурой; иллювиальный горизонт хорошо выражен, очень плотного сложения, ореховатой структуры. Содержание гумуса от 1,5-3 % до 5 %, в его составе преобладают фульвокислоты, что обусловливает кислую реакцию почв данного подтипа. В целом, по морфологическим признакам и свойствам близки к дерново-подзолистым почвам.

Серые лесные почвы отличаются от светло-серых почв ослаблением подзолистого и большим развитием дернового процесса.

Гумусовый горизонт серого цвета, мощностью 25—30 см, в его составе незначительно преобладают гуминовые кислоты. Почвенный раствор имеет кислую реакцию среды. Элювиально-иллювиальный горизонт может быть не выражен.

Гранулометрический состав серых лесных почв варьирует от легкосуглинистого до глинистого. По всему профилю преобладает фракция крупной пыли (0,05...0,01 мм), которая составляет 40...70 %. Верхние горизонты обеднены пылевато-илистыми частицами. С глубиной содержание ила возрастает в горизонте В в связи с лессиважем.

49 % территории поселения сложено дерново-среднеподзолистыми почвами.

Дерново-среднеподзолистые почвы имеют светло-серую окраску пахотного горизонта. Под пахотным горизонтом имеются либо остатки горизонта А2 (при неглубокой пахоте), либо верхняя часть горизонта В1 с обильной кремнеземистой присыпкой. У слабосмытых разновидностей цвет пашни более светлый от вовлечения в пахоту горизонта А2. У среднесмытых почв цвет пашни белесо-бурый. В пашню вовлечен горизонт В1.

По своему механическому составу дерново-подзолистые почвы глинистые, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые. Материнской основой дерново-подзолистых почв являются лессовидные суглинки на склонах, а также элювиальные пески, которые образованы на коренном пермском субстрате.

##### Растительность

По геоботаническому районированию территории Республики Татарстан  Кулегашское сельское поселение расположено в Вятско-Камском равнинном регионе темнохвойно-широколиственных лесов, долинных гигрофитных неморальных лесов и болот и является составной частью Елабужско-Предкамского эрозионно-расчлененного района подтаежных Приуральских широколиственно-пихтово-еловых неморальнотравяных, сосново-широколиственных, сосновых травяных и фрагментами заболоченных пойменных лесов и болот.

Современная лесная растительность представлена, в основном, широколиственно-темнохвойными деревьями с преобладанием ели. Типичными являются ельники-зеленомошники с разреженным травянистым покровом и с редким подлеском. На склоновых поверхностях и речных террасах типичен ельник-липняк. Наибольшие площади занимает ельник широколиственный, образованный елью, дубом, березой, кленом, липой. По берегам рек лесные насаждения представлены сосной, в особенности на песчаном субстрате. К сосне примешиваются широколиственные породы, а также береза и осина, приобретающие водоохранное значение. Лесные участки в сельском поселении занимают 16,7 % от всей территории.

Важную роль играют луговые угодья, которые, в основном, возникли в результате уничтожения лесов. Луга подразделяются на верховые, используемые для пастбища, низинные и пойменные, используемые частично под пастбища.

Животный мир

Животный мир рассматриваемой территории отличается разнообразием.

Фауна представлена типичными таежными видами. Видовой состав охотфауны: лось, кабан, белка, бобр, заяц-беляк, заяц-русак, куница, лисица, норка американская, рысь, глухарь, тетерев, рябчик.

Фауна мелких млекопитающих представлена рыжей полевкой, лесной мышью, желтогорлой мышью, обыкновенной бурозубкой и др.

Наиболее многочисленны в учетах орнитофауны обыкновенная чечевица, камышевая овсянка, грач, болотная камышевка, чибис, зяблик и др.

В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория урбанизирована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки.

Почвенные беспозвоночные мезофауны представлены дождевыми червями, многоножками Chilopoda, кивсянками.

Герпетобий включает, в основном, насекомых, паукообразных, кивсяков, моллюсков.

Из гидробионтов известны 20 видов коловраток, 8 - ветвистоустых и 9 -веслоногих ракообразных.

## 2.5. Оценка современного состояния окружающей среды

### 2.5.1. Атмосферный  воздух

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно необходимых элементов окружающей среды.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории Кулегашского сельского поселения умеренный. Его значения изменяются в пределах от 2,4 до 2,7, следовательно, здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов.

Основные предприятия и объекты, влияющие на состояние атмосферного воздуха поселения, относятся, в первую очередь, к объектам сельского хозяйства, которые сосредоточены у с. Кулегаш, это конеферма ООО «Агрофирма Ак-Барс Агрыз» (объект III класса опасности, размер санитарно-защитной зоны которого составляет 300 м), машинно-тракторный парк (III класс, СЗЗ 300 м), зернохранилище (V класс, СЗЗ 50 м). В санитарно-защитной зоне данных объектов оказывается жилая застройка с. Кулегаш.

Среди основных проблем, связанных с функционированием животноводческих предприятий, является загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980).

Однако наибольшее воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывает автотранспорт.

Территорию Кулегашского сельского поселения пересекают автодороги IV технической категории «Исенбаево-Бима-Кулегаш» и «Азеево-Каменный Ключ-Кулегаш» - Волково, также дороги V технической категории – подъезд к с. Волково и «Кулегаш – Байтуганово».

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

### 2.5.2. Оценка состояния водных ресурсов

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения

На территории Кулегашского сельского поселения хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов, животноводческих комплексов осуществляется на базе подземных вод.

Для питьевого водоснабжения населения эксплуатируется по одной скважине подземных вод в с. Кулегаш и Байтуганово. В с. Кулегаш эксплуатируются еще 2 скважины для водоснабжения конефермы.

В хозяйственно-питьевых целях эксплуатируется также каптированный родник, расположенный у пруда на р. Бима в южной части сельского поселения.

Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах сельского поселения составляет 100 %, канализационные сети отсутствуют. Все водопроводные сооружения находятся на балансе Исполнительного комитета сельского поселения.

Контроль за качеством воды, подаваемой населению сельских поселений Агрызского муниципального района, осуществляют лаборатории Роспотребнадзора. Результаты контроля показывают, что качество воды в централизованной системе водоснабжения не отвечает требованиям, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по содержанию железа, жесткости, марганца и бора.

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Все водозаборы сформировались стихийно и эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Также для них не разработаны проекты зон санитарной охраны.

Отсутствие организованной системы канализования также может являться причиной поступления загрязняющих веществ в подземные воды.

Существующая потребность в минимальном количестве воды питьевого качества, которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств (ВСН ВК 4-90), составляет 14880 л (из расчета 31 л/сут на чел.).

Данные о разведанных эксплуатационных запасах вод питьевого значения отсутствуют.

Состояние поверхностных вод

Источниками загрязнения водных объектов являются неочищенные и недостаточно очищенные коммунальные стоки предприятий, объектов животноводства, жилой застройки. Так, стоки населенных пунктов Кулегашского сельского поселения поступают в выгребные ямы. Из-за нерегулярного вывоза они нередко попадают на рельеф местности и далее в поверхностные водотоки (Государственный доклад…, 2011).

Загрязнение рек происходит от животноводческих ферм, складов, которые находятся в непосредственной близости от водотоков. Загрязнение проявляется в повышенных содержаниях нитратов, нитритов, реже хлоридов и сульфатов.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашке земель территорий, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. Навоз, как правило, складируется на территории ферм в ямы или отстойники, при наполнении вывозится на поля. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что еще больше ухудшает санитарную обстановку.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в водоохранной зоне р. Бима, Кулегаш и других мелких водотоков размещено неканализованное жилье.

### 2.5.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Специфика Агрызского муниципального района находит свое отражение в структуре распределения земельного фонда в пределах Кулегашского сельского поселения – значительная часть его приходится на земли категории «сельскохозяйственного назначения».

В силу сельскохозяйственной специфики поселения основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы. Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, нефтепродуктами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог.

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

Также воздействие на почвенный покров оказывает машинно-тракторный парк ООО «Агрофирма Ак Барс Агрыз», так как при ремонтных работах в почвенный покров могут попадать горюче-смазочные материалы.

### 2.5.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

В Кулегашском сельском поселении все предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования отходов.

Бытовые отходы. Централизованный сбор и вывоз ТБО осуществляется ООО «Агрызспецтранс» на Агрызский полигон ТБО единожды в месяц в зимний период и дважды в месяц в летний. На территории населенных пунктов сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки. Отходы собираются жителями на собственных участках.

Агрызский полигон ТБО расположен в 2,5 км к югу от г. Агрыз. Общая площадь объекта -  5,54 га. Полигон ТБО сдан в эксплуатацию в 2001 г., имеет ограждения и аншлаги, подъездные пути, первая рабочая карта находится в удовлетворительном состоянии. Отходы ТБО складируются в расположенную рядом с картой чашу бывшего карьера глины. По проекту часть второй технологической карты полигона ТБО должна строиться на этом месте. Расчетный срок эксплуатации полигона - 20 лет.

На Агрызском полигоне ТБО ведется селективный сбор металлолома, РТИ, стеклобоя, макулатуры. Отходы, являющимися вторичным сырьем 1-4 классов опасности, передаются для переработки и дальнейшего использования в ООО «СЭП Экосервис» г. Набережные  Челны и предприятия Удмуртской Республики. Часть отходов вторично используется предприятиями на производстве.

Отходы животноводства. Проблема утилизации отходов животноводства и их обезвреживания является одной из наиболее актуальных и требующих скорейшего разрешения. Накопление данного вида отходов, отсутствие в сельском поселении навозохранилищ, высокий износ сельскохозяйственной техники не позволяют соблюдать технологию переработки, биотермического обеззараживания и использования навоза как органического удобрения, без причинения вреда окружающей среде. Необезвреженный навоз, размещенный в качестве удобрения на сельхозугодиях, является потенциальным источником загрязнения почв и водных объектов.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По данным Главного управления Ветеринарии при Кабинете Министров РТ, а также по материалам Агрызского райгосветобъединения на территории сельского поселения нет захоронений биологических отходов. Ближайшие захоронения расположены на территории Азевского сельского поселения в 450 м (сибиреязвенный скотомогильник) и в 650 м (биотермическая яма) от западной границы сельского поселения.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №13-7-2/469 размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет).

Территория санитарно-защитных зон скотомогильников в границах Кулегашского сельского поселения представлена пашнями, пастбищами, лесными участками, водными объектами.

На территории Кулегашского сельского поселения также имеется 4 кладбища: площадью 0,9 га в 180 метрах от северо-западной границы с. Кулегаш, площадью 0,4 га в 510 м от северо-западной границы д. Байтуганово, площадью 0,6 га в 270 м от северо-западной границы д. Ожбуй, недействующее площадью 1,2 га у северо-западной границы с. Волково.

В соответствии с санитарными нормами санитарно-защитные зоны сельских кладбищ составляют 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), и это расстояние не соблюдается в с. Волково.

### 2.5.5. Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Шум рассматривается как один из наиболее распространенных и неблагоприятных факторов, загрязняющих окружающую среду.

Основными источниками шума в Кулегашском сельском поселении являются автомобильные дороги.

Максимальная интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автодороге «Исенбаево-Бима-Кулегаш» и «Азеево-Каменный Ключ-Кулегаш» - Волково. Данная дорога пересекает территорию с. Кулегаш.

Возможное шумовое воздействие автодороги определяется по СП 42.1330.2011 «СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет для автодороги IV технической категории 50 м.

Исходя из вышеизложенного, заключаем, что в зоне акустического дискомфорта находятся усадебные застройки с. Кулегаш.

Источниками электромагнитного излучения на рассматриваемой территории являются линии электропередач.

Территорию Кулегашского сельского поселения пересекают ветки линий электропередач, напряжением 10 кВ. Для защиты населения от электромагнитного излучения вдоль линий электропередач устанавливаются охранные зоны. На территории существующей застройки охранные зоны от линий электропередач соблюдены, что исключает прямое воздействие электромагнитного излучения.

Радиационная обстановка формируется в результате воздействия естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят свой вклад в уровень радиационного фона.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан радиационно-гигиеническая обстановка на территории сельского поселения характеризуется как стабильная и не отличается от уровня предыдущих лет (16 мкР/час).

Тем не менее, при выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

### 2.5.6. Состояние озелененных территорий

В создании благоприятных гигиенических условий участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений в населенных пунктах Кулегашского сельского поселения не сформирована.

Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. (табл.2.5.1).

Таблица 2.5.1

Сведения о площади озелененных территорий

Кулегашского сельского поселения

| Зеленые насаждения | площадь, га | Доля от площади сельского поселения, % |
| --- | --- | --- |
| Леса лесного фонда | 711,69 | 16,68 |
| Леса, не входящие в лесной фонд (выше 4 м) | 0,97 | 0,02 |
| Поросль леса | 1,5 | 0,04 |
| Кустарники | 63,67 | 1,49 |
| Защитные лесополосы | 43,72 | 1,02 |
| Озеленение кладбищ | 3,1 | 0,07 |
| Луга, пастбища | 809,24 | 18,97 |
| Сенокос | 37,05 | 0,87 |
| Итого | 1670,94 | 39,16 |

В теплое время года рекреационную нагрузку претерпевают озелененные территории у населенных пунктов вдоль берегов поверхностных водотоков, что отрицательно сказывается на состоянии озелененных территорий.

Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

### 2.5.7. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории необходима для решения задач природопользования, позволяет оценить потенциальные возможности осваиваемой территории.

Комплексная оценка, проведенная при разработке Схемы территориального планирования территории Агрызского муниципального района, показала, что Кулегашское сельское поселение – как оперативно-территориальная единица района - характеризуется благоприятными условиями для развития сельского хозяйства. А также для организации рекреационной и градостроительной деятельности.

Поселение характеризуется благоприятными транспортными условиями, низкой степенью проявления опасных природных процессов. Однако, учитывая наличие санитарно-защитных зон, почвенные условия могут ограничивать использование территории.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 2.6.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (2010 г.).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Кулегашского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Кулегашском сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Размер СЗЗ, м | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | Объекты находятся на территории Азевского сельского поселения |
| Сибиреязвенный скотомогильник | 1000 |  |  |
| МТП ООО «Агрофирма Ак-Барс Агрыз» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Конеферма ООО «Агрофирма Ак-Барс Агрыз» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Зернохранилище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| автодорога регионального значения, IV категории «Исенбаево-Бима-Кулегаш» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| автодорога местного значения, IV кат «Азеево-Каменный Ключ-Кулегаш» - Волково | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 2.5.3.

Таблица 2.5.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Скотомогильники. Как уже говорилось выше, на территорию Кулегашского сельского поселения оказывают воздействие два скотомогильника, расположенные на территории Азевского сельского поселения. Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (таблица 2.5.4).

Таблица 2.5.4

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  | Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; |  |
|  | Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. |  |
|  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ сибиреязвенного скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от дорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Так, для автодорог IV технической категории «Исенбаево-Бима-Кулегаш» и «Азеево-Каменный Ключ-Кулегаш» - Волково, проходящих по территории Кулегашского сельского поселения, устанавливается санитарный разрыв в размере 50 м.

Режим использования санитарных разрывов совпадает с режимом использования санитарно-защитных зон (табл. 2.5.3).

### 2.6.2. Охранные зоны ЛЭП

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяется ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971).

Для ЛЭП мощностью 10 кВт, проходящих по территории Кулегашского сельского поселения, устанавливается охранная зона в 10 м.

Таблица 2.5.5

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: размещать хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать свалки; проводить взрывные работы; разводить огонь; сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

### 2.7.3. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. Бимы составляет 200 м, р. Кулегаш - 100 м, других рек и пруда - 50 м.  Прибрежная защитная полоса всех водных объектов, расположенных в пределах сельского поселения, равна 50 м. Береговая полоса рек Бима, Кулегаш и пруда составляет 20 м, других водотоков - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлен в таблице 2.5.6.

Таблица 2.5.6

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | распашка земель; |  |
|  |  | размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

### 2.6.4. Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (таблица 2.5.7).

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения генеральным планом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 принят первый пояс зоны санитарной охраны, составляющий 50 м. Необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Режим использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 представлен в таблице 2.5.7.

Таблица 2.5.7

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора). закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

### 2.6.5. Леса

На территории Кулегашского сельского поселения выделены леса одной категорий – защитные (категория ценных лесов – леса, расположенные в лесостепной зоне).

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 2.5.8.

Таблица 2.5.8

Регламенты использования земель лесного фонда

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Ценные леса (в т.ч. леса, расположенные в лесостепной зоне) | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### 2.6.6. Зоны ограничений по природным условиям

Неблагоприятными инженерно-геологическими процессами, получившими развитие на территории Кулегашского сельского поселения, являются эрозионные процессы.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Таблица 2.5.9

Режим использования территорий, подверженных опасным геологическим процессам и явлениям

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным и оползневым процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от этих опасных геологических явлений. необходим постоянный надзор природоохранных служб за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» |

### 2.6.7. Приаэродромная территория

Часть  территории Кулегашского сельского поселения (69 %) расположена в приаэродромной территории аэроклуба г. Мензелинска.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении менее 30 км, а вне полос воздушных подходов – не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

# 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЕГАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан. Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Агрызского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения района предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

В данном случае генеральный план Кулегашского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Кулегашского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020г.) составит – 512 человек, на расчетный срок (2035г.) – 486 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз  численности  населения Кулегашского  сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Кулегашское сельское поселение, в том числе | 512 | 486 |
| с.Кулегаш | 335 | 328 |
| д.Байтуганово | 133 | 123 |
| д.Ожбуй | 44 | 35 |
| с.Волково | 0 | 0 |

## 3.2. Экономическое развитие

### 3.2.1. Минерально-сырьевой комплекс

Промышленных разработок нерудных полезных ископаемых на территории Кулегашского сельского поселения Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района, генеральным планом Кулегашского сельского поселения и иными программами и документами в дальнейшем не планируется.

### 3.2.2. Развитие промышленного производства

Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района, генеральным планом Кулегашского сельского поселения и иными программами и документами развитие промышленности на территории поселении в дальнейшем не планируется.

### 3.2.3. Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Кулегашского сельского поселения.

По данным предоставленным Исполнительным комитетом Кулегашского сельского поселения Агрызского муниципального района, на первую очередь генерального плана предлагается строительство семейной фермы КФХ “Ямбахтин Ю.Г.” мощностью 30 голов овец в д.Ожбуй, строительство пасеки КФХ “Ишмурзин В.М.” мощностью 50 роев пчел в с.Кулегаш. Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района предлагается рекультивация территории недействующей фермы КРС в д.Ожбуй, создание условие для развития с/х производства на территории переспективного развития АПК в д.Ожбуй, с.Волково, с.Кулегаш.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Кулегашском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |
| 1 | д.Ожбуй | КФХ “Ямбахтин Ю.Г.”(овцеводство) | новое строительство | голов | - | 30 | + |  | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| 2 | с.Кулегаш | КФХ “Ишмурзин В.А.” (пчеловодство) | новое строительство | роев | - | 50 | + | + | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| 3 | д.Ожбуй | Территория недействующей фермы КРС | рекультивация | га | - | 0,63 | + | + | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения |
| 1 | д.Ожбуй | Площадки перспективного развития АПК (территория недействующей фермы КРС) | Создание условий для развития с/х производства | га | - | 2,06 | + | + | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| 2 | с.Волково | Площадки перспективного развития АПК | Создание условий для развития с/х производства | га | - | 2,02 | + | + | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| 3 | с.Кулегаш | Площадки перспективного развития АПК | Создание условий для развития с/х производства | га | - | 4,69 | + | + | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |

### 3.2.4. Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Кулегашского сельского поселения, Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане Кулегашского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района.

Расчет территории для жилищного строительства в Кулегашском сельском поселении произведен исходя из размера среднего усадебного участка - 0,15 га и средней площади жилого дома - 65  кв.м.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Кулегаш и д.Байтуганово.

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района, в генеральном плане Кулегашского сельского поселения предусмотрено 3,9 га территории под новое жилищное строительство, из них в с.Кулегаш – 3,7 га, в д.Байтуганово – 0,2 га.

На первую очередь (до 2020 г.) реализации генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 2,5 га территории, из них в с.Кулегаш – 2,4 га, в д.Байтуганово – 0,2 га.

В течение расчетного срока (2021-2035гг.) генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 1,4 га территории, из них в с.Кулегаш – 1,3 га, в д.Байтуганово – 0,1 га.

Увеличение общей площади жилого фонда Кулегашского сельского поселения произойдет в с.Кулегаш – на 1,60 тыс.кв.м, в д.Байтуганово – на 0,13 тыс.кв.м.

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Кулегашского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Кулегашское СП, в т.ч: | 6,99 | 8,11 | 1,12 | 8,71 | 0,60 |
| с.Кулегаш | 4,43 | 5,47 | 1,04 | 6,03 | 0,56 |
| д.Байтуганово | 1,92 | 2,0 | 0,08 | 2,04 | 0,04 |
| д.Ожбуй | 0,64 | 0,64 | - | 0,64 | - |
| с.Волково | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Кулегашском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Кулегаш | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 2,4 | + |  | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | + |  |
| 2 | д.Байтуганово | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,2 | + |  | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
|  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | + |  |

## 3.4. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Кулегашского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Кулегашском сельском поселении определены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Учреждения образования

Поскольку в действующих детских дошкольных учреждениях и общеобразовательной школе Кулегашского сельского поселения заполненность не достигает 100%, и в дальнейшем планируется сокращение как общей численности населения так и числа детей дошкольного и школьного возрастов, дополнительное размещение новых или расширение существующих объектов дошкольного образования и воспитания не предусматривается.

Муниципальной целевой программой «Развитие сети образовательных учреждений Агрызского муниципального района на 2010-2012 гг.» предусмотрена  оптимизация существующей сети объектов образования – перевод Кулегашской средней общеобразовательной школы в начальную школу – детский сад. Данное мероприятие учтено также в Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан, где предусмотрено строительство комплекса “Начальная школа – Детский сад” мощностью 90 учащихся и 15 мест в с. Кулегаш.

Таким образом, генеральным планом Кулегашского сельского поселения, в соответствии со Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района, планируется снос ветхой школы в с.Кулегаш и строительство на её месте начальной школы совмещенной с детским садом. Существующий детский сад мощностью 15 мест разместится в новом здании комплекса “Начальная школа – Детский сад”.

Внешкольные учреждения

В настоящее время в Кулегашском сельском поселении при общеобразовательной школе (с.Кулегаш) имеется кружок детского творчества, который посещают 45 детей. Также в с.Кулегаш находится лыжная база ДЮСШ мощностью 70 мест. Расчетная потребность на первую очередь составляет 78 мест, на расчетный срок - 61 место.

Генеральным планом Кулегашского сельского поселения на первую очередь в с.Кулегаш предлагается организация дополнительного внешкольного образования на 50 мест при школе.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Действующие фельдшерско-акушерские пункты: в с. Кулегаш мощностью 13 посещений в смену и в д. Байтуганово мощностью 11 посещений в смену полностью удовлетворяют прогнозируемые потребности населения в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Культурно - досуговые учреждения

Расчетная потребность клубов для жителей Кулегашского сельского поселения составляет 100 зрительных мест. Существующий сельский дом культуры и библиотека в с.Кулегаш полностью удовлетворяют требуемые нормативные потребности. Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района и генеральным планом в с.Кулегаш предусматривается капитальный ремонт здания библиотеки.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения Кулегашского сельского поселения в спортивных залах на первую очередь реализации генерального плана составит 179 кв.м, на расчетный срок 170 кв.м. Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района и Генеральным планом предусмотрено размещение спортивного зала площадью 162 кв.м в новой начальной школе совмещенной с детским садом.

Плоскостные спортивные сооружения

Необходимая площадь плоскостных спортивных сооружений на первую очередь составит 998 кв.м, на расчетный срок – 947 кв.м. Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района  предусмотрено строительство плоскостных спортивных сооружений. В генеральном плане предлагается размещение плоскостных спортивных сооружений площадью 345 кв.м в д.Байтуганово.

Бассейны

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района не предусматривается нового строительства плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

Предприятия торговли

На первую очередь срока реализации генерального плана потребуется 154 кв.м суммарной торговой площади предприятий торговли, на расчетный срок 146 кв.м суммарной торговой площади. Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство следующих предприятий торговли:

- в с.Кулегаш – магазин на 82 кв.м торговой площади;

- в д.Байтуганово – магазин на 8 кв.м торговой площади.

Кладбища

Мероприятиями генерального плана на первую очередь в с.Кулегаш предлагается закрытие кладбища общей площадью 1 га до момента разработки проекта сокращения СЗЗ скотомогильника.

Действующие кладбища Кулегашского сельского поселения полностью удовлетворят прогнозируемые нормативные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Кулегашском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания      Кулегашского  сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма | 1 очередь (2020г.) | Расч. срок (2035г.) |  | 1 очередь (2010г.-2020г.) | Расч. срок (2020г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 38% детей в возрасте от 1-6 лет | 14 | 14 | 35 | - | - |
| Общеобразовательные школы | мест | 140 | 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет | 56 | 45 | 140 | - | - |
| Внешкольные учреждения | мест | 115 | 120 % школьников | 78 | 61 | 115 | - | - |
| Больницы | койка | отсутствуют | 13,47 коек на 1000 человек | 7 | 7 | - | 7 | - |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 24 | 18,15 пос/см на 1000 человек | 9 | 9 | 24 | - | - |
| Аптеки | объект | отсутствуют | 1 объект | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Спортивные залы | кв.м пола | 112 | 350 кв.м на 1000 человек | 179 | 170 | 112 | 67 | - |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 1662 | 1 949,4 кв.м на 1000 человек | 998 | 947 | - |  | - |
| Бассейны | кв.м. зерк. воды | отсутствуют | 75 кв.м на 1000 человек | 38 | 36 | - | 38 | - |
| Клубы, Дома культуры | мест | 200 | 100 мест | 100 | 100 | 200 | - | - |
| Библиотеки | тыс.томов | 7,9 | 8 тыс. т. на 1000 человек | 4,1 | 3,9 | 7,9 | - | - |
| Магазины | кв.м.торг. площади | 63,9 | 300 кв.м на 1000 человек | 154 | 146 | 63,9 | 90,1 | - |
| Предприятия общественного питания | мест | отсутствуют | 40 мест на 1000 человек | 20 | 19 | - | 20 | - |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | отсутствуют | 7 раб. мест на 1000 человек | 4 | 3 | - | 4 | - |
| Отделения связи | объект | 1 | согласно расчетам | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Кладбище | га | 0,6 | 0,24 га на 1000 человек | 0,1 | 0,1 | 0,6 | - | - |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Кулегашском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| Учреждения образования |
| 1 | с.Кулегаш | Комплекс “Начальная школа - Детский сад” | новое строительство | мест / учащихся | - | 15 / 90 | + |  | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| 2 | с.Кулегаш | Кружок детского творчества при школе | организационное | мест | - | 50 | + |  | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Учреждения культуры |
| 3 | с.Кулегаш | Библиотека | капитальный ремонт | тыс. экз. | 7,9 | - | + |  | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| Спортивные залы |
| 4 | с.Кулегаш | Спортивный зал при комплексе “Начальная школа-детский сад” | новое строительство | кв.м | - | 162 | + |  | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| Плоскостные сооружения |
| 5 | д.Байтуганово | Плоскостные сооружения | новое строительство | кв.м | - | 345 | + |  | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| Предприятия торговли |
| 6 | с.Кулегаш | предприятие торговли | новое строительство | кв.м торговой площади | - | 82 | + |  | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| 7 | д.Байтуганово | предприятие торговли | новое строительство | кв.м торговой площади | - | 8 | + |  | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| Кладбища |
| 1 | с.Кулегаш | кладбище | закрытие | га | 1,0 | - | + |  | Генеральный план Кулегашского СП |

## 3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Развитие туристско-рекреационной системы Агрызского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами и локальными центрами. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать туристические маршруты различного тематического направления. Так, все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, привлекательные объекты, природные территории предлагается объединить в систему туристско-экскурсионными связями межрегионального, республиканского и местного (районного) значения.

Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района предлагается организация множества туристско-рекреационных маршрутов, проходящих по территории всего района. Одним из таких маршрутов является Этнографический маршрут местного значения «Народы и традиции Агрызского района», который будет проходить по территории Кулегашского сельского поселения. В связи с этим, в с.Кулегаш предусмотрено благоустройство “марийской этнографической деревни” в с.Кулегаш.

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Кулегашском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (РАЙОННОГО) |
| 1 | Кулегашское СП, с.Кулегаш | Марийская этнографическая деревня | Благоустройство населенного пункта | объект | + | - | + |  | СТП Агрызского муниципального района |
| 2 | Кулегашское СП- | Этнографический маршрут «Народы и традиции Агрызского района» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Агрызского муниципального района |

## 3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Кулегашского сельского поселения» в составе Генерального плана Кулегашского сельского поселения Агрызского муниципального района является разработка мероприятий направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики  поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Планируемый транспортный каркас Кулегашского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Транспортная связь Кулегашского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан, и регионами России в настоящее время осуществляется через региональные и местные автомобильные дороги.

Через с.Кулегаш с северо-запада на юго-восток проходит автомобильная дорога регионального значения “Азево-Каменный Ключ-Кулегаш”, с севера к с.Кулегаш подходит автомобильная дорога регионального значения “Исенбаево-Бима-Кулегаш”.

По южной части поселения проходит автомобильная дорога местного значения “Азево-Каменный Ключ-Кулегаш” -Волково, в югожной части поселения к с.Волково подходит автомобильная дорога местного значения “Подъезд к с.Волково”, с северо-востока к с.Кулегаш подходит автомобильная дорога местного значения “Кулегаш-Байтуганово”, в восточной части поселения от д.Байтуганово до д.Ожбуй проходит автомобильная дорога местного значения “Байтуганово-Ожбуй”.

Автодорога “Азево-Каменный Ключ-Кулегаш” (IV категории) на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Протяженность дороги в границах поселения 1 км.

Автодорога “Исенбаево-Бима-Кулегаш” (IV категории)  на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Протяженность дороги в границах поселения 1,5 км

Транспортная связь внутри Кулегашского сельского поселения осуществляется по  дорогам местного значения. Общая протяженность местных дорог поселения составляет 10,79 км. Все дороги грунтовые.

Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Кулегашского сельского поселения (таблица 3.6.1):

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог

Таблица 3.6.1

| № п/п | Наименование | Вид работ | Категория | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | 2010 -2020 гг. | протяжен ность, км | 2021-2035 гг. | протяжен ность, км |
| Дороги местного значения |
|  | Байтуганово – Ожбуй | новое строительство | IV | + | 1,36 | - | - |
|  | Подъезд к объектам АПК у с.Кулегаш | новое строительство | IV | + | 0,53 | - | - |
|  | Кулегаш – Байтуганово | новое строительство | IV | + | 2,0 | - | - |
| 4. | Подъезд к площадке перспективного развития АПК у с.Кулегаш * | новое строительство | V | + | 0,48 | - | - |

*Примечание: строительство подъездов будет осуществляться лишь при использовании предложенной площадки

Пассажирское обслуживание населения

Транспортное обслуживание населения Агрызского муниципального района осуществляется в основном автомобильным транспортом и, частично, железнодорожным.

Автомобильное пассажирское обслуживание района осуществляет ОАО «Агрызское АТП». Автостанция расположена в здании железнодорожного вокзала города Агрыз.

По территории Кулегашского сельского поселения проходит 1 пригородный маршрут.

Агрыз – Азево – Кулегаш.

Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района предусмотрено мероприятие по улучшению пассажирского обслуживания населения на территории Кулегашского сельского поселения:

- продолжить маршрут  Агрыз – Азево- Кулегаш через с. Бима.

## 3.7. Предложения по изменению границ населенных пунктов Кулегашского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время  четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Кулегашского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Изменение границ населенных пунктов Кулегашского сельского поселения предусмотрено в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района.

Генеральным планом Кулегашского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границ с.Кулегаш и д.Байтуганово. Расширение территории д.Ожбуй и с.Волково генеральным планом не предусмотрено.

В границу с.Кулегаш предлагается включение участков общей площадью 15,8 га из состава земель Кулегашского сельского поселения, из которых 15,7 га находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения», 0,1 га ранее застроенные участки на землях «лесного фонда» «Агрызского лесничества». В границу д.Байтуганово предлагается включение участков из состава земель Кулегашского сельского поселения – площадью 0,3 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Таблица 3.7.1

Распределение земель по категориям, га

| Категория земель | с.Кулегаш | д.Байтуганово | д.Ожбуй | с.Волково | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 96,22 | 38,22 | 25,65 | 74,03 | 234,12 |
| Земли, предлагаемые к переводу в земли населенных пунктов |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 15,66 | 0,26 | - | - | 15,92 |
| Земли лесного фонда | 0,14 | - | - | - | 0,14 |
| Итого | 112,02 | 38,48 | 25,65 | 74,03 | 250,18 |

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.7.2

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Кулегашском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО значения |
| 1 | с.Кулегаш | ранее застроенные участки на землях лесного фонда | перевод земельных участков из категории земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов | га | - | 0,14 | + | + | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 2 | с.Кулегаш | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 15,66 | + | + | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |
| 3 | д.Байтуганово | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 0,26 | + | + | СТП Агрызского муниципального района, Генеральный план Кулегашского СП |

## 3.8. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

В связи с этим Генеральным планом Кулегашского сельского поселения предусматривается проведение комплекса градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды, включающих:

- мероприятия по перефункционированию и оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану поверхностных и подземных вод;

- инженерное благоустройство территории;

- организацию санитарной очистки и охрану почв;

- шумозащитные мероприятия;

- обеспечение безопасности населения от электромагнитного и радиационного излучения;

- формирование системы озелененных территорий.

Данные мероприятия разработаны в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района и утвержденных программ в области охраны окружающей среды Республики Татарстан.

### 3.8.1. Мероприятия по перефункционированию и оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Кулегашского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 3.8.1).

Таблица 3.8.1

Перечень мероприятий по перефункционированию и оптимизации размещения объектов и  организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Скотомогильники | 1000 | Разработка проекта сокращения размера санитарно-защитной зоны |  |
| Машинно-тракторный парк | 300 | Оптимизация объекта* (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны) | Расстояние от объекта до жилых территорий 200 м |
| Конеферма | 300 | Оптимизация объекта* | Расстояние от объекта до жилых территорий 150 м |
| Кладбище с. Кулегаш | 50 | Закрытие кладбища до момента разработки проекта сокращения СЗЗ скотомогильника | Объект расположен в СЗЗ сибиреязвенного скотомогильника |

*Оптимизация объекта – это проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

- Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границы фермы для возможности создания санитарно-защитной зоны, а также на перепланировку территории с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

- Инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, биогазовой установкой для утилизации отходов животноводства и т.д.

- Организационно-административные мероприятия включают в себя разработку проекта санитарно-защитной зоны, направленного на установление фактического воздействия фермы, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

  - перенос несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по исключению возможности распространения возбудителей сибирской язвы за пределы места захоронения и последующему сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

нанесение на опорный план границ скотомогильников;

обваловка почвенных очагов сибирской язвы по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом «Сибирская язва»;

организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Республики Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

все работы должны быть максимально механизированы;

выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

### 3.8.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия регионального и местного значения включают:

правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду (см. табл. 3.8.1);

размещение объектов нового жилищного строительства с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения и за пределами их санитарно-защитных зон;

максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия местного значения предусматривают:

привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

Организационно-административные мероприятия регионального и местного значения включают:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах;

разработку проектной экологической документации для конефермы и МТП.

### 3.8.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий регионального и местного значения по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

организацию поверхностного стока;

в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий регионального и местного значений:

реконструкция устаревших, проектирование и строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах сельского поселения;

инвентаризация всех водопользователей Кулегашского сельского поселения;

организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

обследование и благоустройство существующих родников в соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

проведение расчетов поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения сельского поселения;

соблюдение режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

обеспечение минимальным количеством воды питьевого качества, которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств должно составлять 15066 л (из расчета 31 л/сут на 1 человека)

### 3.8.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Кулегашского сельского поселения предлагается:

проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

организация поверхностного стока;

проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

соблюдение приовражной полосы отчуждения;

рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

### 3.8.5.  Мероприятия по развитию системы обращения  отходами

В целях сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного запланирована реализация мероприятий, включающих:

- оптимизацию структуры агроландшафта;

- восстановление плодородия почв путем внедрения высокоэффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

- инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых ядохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

Агротехнические мероприятия включают 5 основных групп: фитомелиоративные мероприятия, противоэрозионную обработку почв, задержание снега и регулирование снеготаяния, меры повышения плодородия почв, агрофизические способы повышения противоэрозионной устойчивости почв.

Мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и биологическими отходами предложены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района и включают:

- осуществление сбора и вывоза отходов на межпоселенческий полигон ТБО, предлагаемый к размещению на территории Азевского  сельского поселения в 4 км от западной границы Кулегашского сельского поселения;

- организация вывоза отходов животноводства на навозохранилище закрытого типа, предлагаемое к размещению в южной части Бимского сельского поселения в 1 км от северной границы Кулегашского сельского поселения;

- организация герметичных площадок временного хранения отходов животноводства, образующихся на ферме у с. Кулегаш;

- использование мобильных инсинераторов для утилизации биологических отходов;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо выноса скотомогильников.

Генеральным планом сельского поселения также предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

- удаление твердых бытовых отходов на полигон ТБО;

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного сбора и удаления мусора;

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильника.

Необходимыми мероприятиями по снижению влияния загрязнения почвенного покрова на условия проживания населения являются:

- осуществление отвода участков под жилую застройку в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключение выращивания сельскохозяйственной продукции в границах санитарно-защитных зон;

- обследование почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д.

### 3.8.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями местного значения по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия.

В целях защиты жилой застройки с. Кулегаш от негативного шумового воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на участке автодороги «Азеево-Каменный Ключ-Кулегаш» - Волково, проходящем через жилую территорию населенного пункта, включающих:

создание шумозащитных полос зеленых насаждений на свободных от застройки территориях;

устройство акустических экранов;

звукоизоляцию окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

### 3.8.7. Формирование системы  природно-экологического каркаса

Одним из мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия различных источников, является развитие системы природно-экологического каркаса сельского поселения, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения. Сохранение взаимосвязанных единиц каркаса обеспечивает долгосрочное, неограниченное во времени, рациональное возобновимое природопользование и поддержание экологического баланса территорий.

Дальнейшее развитие природно-экологического каркаса Кулегашского сельского поселения возможно за счет увеличения площади таких элементов каркаса, как экологические коридоры.

На большей части территории сельского поселения коридоры присутствуют лишь фрагментарно и поэтому нуждаются в реконструкции и воссоздании для расширения их природоохранных функций. Особенно острой является проблема недостаточного озеленения автомобильных дорог, выполняющего противоэрозионные, снего-, шумо-, газо-, пылезащитные и декоративные функции.

В соответствии с требованиями ОДМ 218.011-98 и СП 42.1330.2011 ширина зеленых насаждений вдоль дорог должна составлять не менее 10 м.

В целях защиты дорог от разрушительного воздействия поверхностного стока рекомендуется создавать противоэрозионное озеленение в виде плотного дернового слоя на прибровочной полосе обочин (0,5 м), откосах и в полосе отвода автомобильных дорог.

Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку полос зеленых насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым ростом, газоустойчивостью. Наиболее подходящими для этих целей видами являются:

- хвойные породы: лиственница сибирская;

- лиственные породы: дуб, ясень ланцетный, липа, тополь, граб, шелковица, гледичия;

- кустарники: бирючина, гордовина, акация желтая, спирея, жимолость, шиповник.

В результате реализации мероприятий Генерального плана по созданию сети зеленых связей общая площадь экологических коридоров составит 59,2 га.

В целом, в результате реализации положений Генерального плана Кулегашского сельского поселения ожидается, что площадь озелененных территорий достигнет 1749,38 га (табл. 3.8.2).

Таблица 3.8.2

Структура озелененных территорий Кулегашского сельского поселения (Проектное предложение)

| Зеленые насаждения | площадь, га |
| --- | --- |
| Леса лесного фонда | 711,69 |
| Леса, не входящие в лесной фонд (выше 4 м) | 0,97 |
| Поросль леса | 1,5 |
| Кустарники | 63,67 |
| Защитные лесополосы | 102,94 |
| Озеленение кладбищ | 3,1 |
| Луга, пастбища | 809,24 |
| Сенокос | 37,05 |
| Лесо-луговые пояса | 19,22 |
| Итого | 1749,38 |

### 3.8.8. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

### 3.8.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий;

планово-регулярная санитарная очистка территории;

организация природно-экологического каркаса.

### 3.8.10. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице  3.8.3 и отражены на соответствующей карте. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 2.6.

Таблица 3.8.3

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Кулегашском сельском поселении

(проектное предложение)

| Объект | СЗЗ, м | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы |
| Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | Объекты находятся на территории Азевского сельского поселения |
| Сибиреязвенный скотомогильник | 1000 |  |  |
| МТП ООО «Агрофирма Ак-Барс Агрыз» | 100 | Разработка проекта обоснования размера СЗЗ |  |
| Конеферма ООО «Агрофирма Ак-Барс Агрыз» | 100 | Разработка проекта обоснования размера СЗЗ |  |
| Зернохранилище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| КФХ Ямбахтин Ю.Г.; Романов И.С. | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Семейная ферма у с. Кулегаш | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Семейная ферма у с. Кулегаш | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Резерв под ферму у д. Ожбуй | до границ жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| автодорога регионального значения, IV категории «Исенбаево-Бима-Кулегаш» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| автодорога местного значения, IV кат «Азеево-Каменный Ключ-Кулегаш» - Волково | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| Охранные зоны |
| Высоковольтная линия электропередач: напряжением 10 кВ | 10 | ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередач напряжением свыше 1000 В |  |
| Водоохранная зона р. Бима | 200 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Водоохранная зона р. Кулегаш | 100 |  |  |
| Водоохранные зоны других рек | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74 |  |
| Прибрежные защитные полосы | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговая полоса рр. Бима, Кулегаш | 20 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы других водных объектов | 5 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| I пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 50 | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |  |

# 4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

## 4.1. Водоснабжение

Существующее положение

Населенные пункты Кулегашского сельского поселения расположены на значительном расстоянии друг от друга. Все существующие системы водоснабжения обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта).

Основным источником питьевого водоснабжения Кулегашского сельского поселения являются подземные воды.

Сооружения системы водоснабжения включают водозаборные скважины, родники (каптаж), водонапорные башни и водопроводные сети.

Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, очистные сооружения отсутствуют.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Кулегашского сельского поселения представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Кол-во скважин, шт. | Производительность скважин, м³/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяженность сетей водопровода, км | Прот-ть сетей подлежащих замене, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кулегашское СП | 2 | - | - | 2/- | 4,000 | - |
| Кулегаш | 1 | - | - | 1/- | 2,000 | - |
| Байтуганово | 1 | - | - | 1/- | 2,000 | - |
| Ожбуй |  | - | - | - | - | - |

Данных о разведанных эксплуатационных запасах вод питьевого значения отсутствуют.

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Согласно СП 8.13130.2009 при населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Продолжительность тушения пожара - 3часа.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.1.2-4.1.4.

Производительность существующих артезианских скважин позволит покрыть расчетную потребность населения в хозяйственно-питьевой воде на все сроки реализации генерального плана.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 4.1.5

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- произвести разведку запасов подземных вод;

- обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

##### Расчетное водопотребление населением существующее положение

##### Таблица 4.1.2

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс.-суточ-ный, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут (15%) | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого , м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |  |
| Кулегашское СП | - | - | - | - | 480 48,90 | 58,68 | 7,34 | 28,80 | 108,00 | 202,82 |
| Кулегаш | - | 79 15,01 | 117 16,38 | 38 1,52 | 314 32,91 | 39,49 | 4,94 | 18,84 | 54,00 | 117,27 |
| Байтуганово | - | 37 7,03 | 38 5,32 | 50 2,00 | 125 14,35 | 17,22 | 2,15 | 7,50 | 54,00 | 80,87 |
| Ожбуй | - | - | - | 41 1,64 | 41 1,64 | 1,97 | 0,25 | 2,46 | - | 4,68 |

##### Расчетное водопотребление населением на 1 очередь развития генерального плана

##### Таблица 4.1.3

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс.-суточ-ный, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут (15%) | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |  |
| Кулегашское СП | - | - | - | - | 512 73,98 | 88,77 | 11,09 | 30,72 | 108,00 | 238,58 |
| Кулегаш | - | 101 19,19 | 234 32,76 | - | 335 51,95 | 62,34 | 7,79 | 20,10 | 54,00 | 144,23 |
| Байтуганово | - | 77 14,63 | 34 4,76 | 22 0,88 | 133 20,27 | 24,32 | 3,04 | 7,98 | 54,00 | 89,34 |
| Ожбуй | - | - | - | 44 1,76 | 44 1,76 | 2,11 | 0,26 | 2,64 | - | 5,01 |

##### Расчетное водопотребление населением на расчетный срок развития генерального плана

##### Таблица 4.1.4

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс.-суточ-ный, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут (15%) | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого среднесуточное, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |  |
| Кулегашское СП | - | - | - | - | 486 80,19 | 96,22 | 12,03 | 29,16 | 108,00 | 245,41 |
| Кулегаш | - | 199 37,81 | 129 18,06 | - | 328 55,87 | 67,04 | 8,38 | 19,68 | 54,00 | 149,1 |
| Байтуганово | - | 114 21,66 | 9 1,26 | - | 123 22,92 | 27,50 | 3,44 | 7,38 | 54,00 | 92,32 |
| Ожбуй | - | - | - | 35 1,40 | 35 1,40 | 1,68 | 0,21 | 2,10 | - | 3,99 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 4.1.5по нормам водопотребления на 1 человека

## 4.2. Канализация

Существующее положение

В Кулегашском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.2.1-4.2.3.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 4.2.4

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

##### Расчетное водоотведение населением существующее положение

##### Таблица 4.2.1

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Макс.-суточ-ный, м3/сут | Неуч. расходы, м3/сут ( 5%) | Произ. сектор, м3/сут | Итого среднесуточное , м3/сут | Итого макс.-сут, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |  |
| Кулегашское СП | - | - | - | - | 480 46,97 | 56,37 | 2,35 | - | 49,32 | 58,72 |
| Кулегаш | - | 79 15,01 | 117 16,38 | 38 0,95 | 314 32,34 | 38,81 | 1,62 | - | 33,96 | 40,43 |
| Байтуганово | - | 37 7,03 | 38 5,32 | 50 1,25 | 125 13,60 | 16,32 | 0,68 | - | 14,28 | 17,00 |
| Ожбуй | - | - | - | 41 1,03 | 41 1,03 | 1,24 | 0,05 | - | 1,08 | 1,29 |

##### Расчетное водоотведение населением на 1 очередь развития генерального плана

##### Таблица 4.2.2

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Макс.-суточ-ный, м3/сут | Неуч. расходы, м3/сут (5%) | Произ. сектор, м3/сут | Итого среднесуточное , м3/сут | Итого макс.-сут, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |  |
| Кулегашское СП | - | - | - | - | 512 72,99 | 87,59 | 3,65 | - | 76,64 | 91,24 |
| Кулегаш | - | 101 19,19 | 234 32,76 | - | 335 51,95 | 62,34 | 2,60 | - | 54,55 | 64,94 |
| Байтуганово | - | 77 14,63 | 34 4,76 | 22 0,55 | 133 19,94 | 23,93 | 0,99 | - | 20,93 | 24,92 |
| Ожбуй | - | - | - | 44 1,10 | 44 1,10 | 1,32 | 0,06 | - | 1,16 | 1,38 |

##### Расчетное водоотведение населением на расчетный срок развития генерального плана

##### Таблица 4.2.3

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Макс.-суточ-ный, м3/сут | Неуч. расходы, м3/сут (5%) | Произ. сектор, м3/сут | Итого среднесуточное , м3/сут | Итого макс.-сут, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |  |
| Кулегашское СП | - | - | - | - | 486 79,67 | 95,60 | 3,98 | - | 83,65 | 99,58 |
| Кулегаш | - | 199 37,81 | 129 18,06 | - | 328 55,87 | 67,04 | 2,79 | - | 58,66 | 69,83 |
| Байтуганово | - | 114 21,66 | 9 1,26 | - | 123 22,92 | 27,50 | 1,15 | - | 24,07 | 28,65 |
| Ожбуй | - | - | - | 35 0,88 | 35 0,88 | 1,06 | 0,04 | - | 0,92 | 1,10 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 4.2.5 по нормам водоотведения на 1 человека

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

- организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки на предлагаемые очистные сооружения н.п. Бима;

- строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- строительство блочной канализационной насосной станции для перекачки стоков на очистные сооружения.

До развития централизованной системы канализации с соответствующими очистными сооружениями рекомендуется устройство местной канализации с очисткой сточных вод для обслуживания общественно-бытовых зданий и жилых домов секционной застройки.

## 4.3. Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующее положение

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Бытовые отходы вывозятся на свалки (бывшие мелкие карьеры).

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2010г. | Первая очередь с 2011 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2035гг |
| Кулегашское СП | 720 | 7680 | 10935 |
| Кулегаш | 471 | 5025 | 7380 |
| Байтуганово | 187,5 | 1995 | 2767,5 |
| Ожбуй | 61,5 | 660 | 787,5 |

Необходимое количество контейнеров рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров,шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТБО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 3.2 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

Таблица 4.3.2

| № пп | Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
|  | Кулегашское СП | 12 | 12 | 5 | 5 |
| 1 | Кулегаш | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Байтуганово | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Ожбуй | 3 | 3 | 1 | 1 |

Необходимая норма уборочных машин, согласно СНиП 2.07.01-89, составляет:

- мусоровозы – 20 шт. на 100 тысяч жителей;

- уборочные машины – 60 шт. на 1 млн. м2 площади;

- ассенизационные машины – 20 шт. на 100 тысяч жителей.

Количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2010 по 2020 г.г.):

мусоровозы - 20 х 512 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 512 : 100000 = 1 шт;

- на расчетный срок 2035 год:

мусоровозы - 20 х 486 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 486 : 100000 = 1 шт.

Проектное предложение

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на полигон ТБО;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин

  - строительство межпоселенческого полигона ТБО, предлагаемый к размещению на территории Азевского сельского поселения на 1 очередь реализации генерального плана;

  - удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя.

Сведение о межпоселенческом полигоне ТБО, предлагаемый к размещению на территории Азевского сельского поселения

Таблица 4.3.3

| Местоположение проектируемого межпоселкового полигона ТБО | Поселения муниципального района, обслуживаемые полигоном ТБО | Объем ТБО на расчетный срок ( с 2010 по 2035 гг), м3 | Площадь полигона, га |
| --- | --- | --- | --- |
| н.п. Азево (предлагаемый) | Азевское СП, Бимское СП, Красноборское СП, Кулегашское СП, Салаушское СП, Старочекалдинское СП | 205517,5 | 2,80 |

## 4.4. Теплоснабжение

На территории Кулегашского сельского поселения расположены населенные пункты –  Кулегаш, Волково, Ожбуй, Байтуганово.

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления. Часовые расходы тепла по этапам застройки представлены в таблице 4.1.

Общественное учреждение (СДК) Кулегашского сельского поселения  пользуется котельной с маломощными котлами до 100 кВт. Состав оборудования и характеристика котлов представлена в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.1

Часовые расходы тепла по  этапам застройки (по жилой застройке), МВт

| № пп | Наименование территории | Существующее положение | Первая очередь (2020) | Расчётный срок (2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qгв | Qобщ | Qот | Qгв | Qобщ | Qот | Qгв | Qобщ |
| 1 | Кулегашское СП | 1,467 | – | 1,467 | 2,675 | – | 2,675 | 3,192 | – | 3,192 |
|  | Кулегаш | 1,033 | – | 1,033 | 1,752 | – | 1,752 | 2,155 | – | 2,155 |
|  | Байтуганово | 0,331 | – | 0,331 | 0,694 | – | 0,694 | 0,808 | – | 0,808 |
|  | Волково | 0,000 | – | 0,000 | 0,000 | – | 0,000 | 0,000 | – | 0,000 |
|  | Ожбуй | 0,103 | – | 0,103 | 0,229 | – | 0,229 | 0,229 | – | 0,229 |

Таблица 4.4.2

Состав оборудования и характеристика котлов

| № пп | Котельная, БКМ адрес | Тип котлов | Количество котлов | Производительность МВт / Гкал/час | Протяженность тепловых сетей | Топливо –природный газ, нм³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектная | Фактическая |  |  |
| Топочные |
|  | Кулегашское СП |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Кулегаш Топочная №1 (СДК) | АОГВ-35 | 1 | - | 0,035/0,03 | Нет данных | 4,762 |

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

- усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

- общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

## 4.5. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Кулегашского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию ГРС «Старая Чекалда».

Природный газ в населенные пункты подается от АГРС «Старая Чекалда» по газопроводам высокого давления до газорегуляторных пунктов  (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Данные по расходам газа Кулегашского сельского поселения представлены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

Расход газа по этапам застройки Кулегашского  сельского  поселения

Агрызского района

| Потребители | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчётный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовые Расходы тыс. нм3/год | Часовые расходы нм3/час | Годовые расходы тыс нм3/год | Часовые расходы нм3/час | Годовые Расходы тыс. нм3/год | Часовые расходы нм3/час |
| Кулегашское СП |  |  |  |  |  |  |
| Кулегаш | 94,2 | 56,52 | 100,50 | 60,32 | 98,4 | 59,04 |
| Байтуганово | 37,5 | 22,5 | 39,90 | 23,95 | 36,9 | 22,14 |
| Волково |  |  |  |  |  |  |
| Ожбуй | 12,3 | 7,38 | 13,20 | 7,92 | 10,5 | 6,3 |

Проектное решение на I очередь и на расчетный срок

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

В связи со строительством общественно-административных, общеобразовательных объектов, медицинских учреждений и застройки новых территорий предусматривается строительство новых Газорегуляторных пунктов с прокладкой сетей газоснабжения высокого, среднего и низкого давлений в н.п.Кулегаш, н.п.Байтуганово. Газорегуляторные пункты предусмотрены марки ГРПБ-03БМ с производительностью 400-600 м3/ч.

## 4.6. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Агрызского района, Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций

Электроснабжение населенных пунктов Агрызского района осуществляется по распределительным сетям 0,4-10 кВ от семи электрических подстанций обслуживаемых ОАО «Сетевая компания».

Тип опор распределительных сетей 0,4-10 кВ железобетонные и деревянные с ж/бприставками. Физическое состояние удовлетворительное.

Существующий тип схемного решения электросетей Агрызского района – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на ПС Агрызского района установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

Расчет электрических нагрузок

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки". Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт*ч/чел.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,6 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Годового электропотребления, расчетной и трансформаторной мощности КБС и мелкопромышленных предприятий

Таблица 4.6.1.

| Сельские поселения и населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год | Расчетная мощность, кВт | Расчетная трансформаторная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Кулегашское СП | 1041,60 | 1111,04 | 1054,62 | 236,16 | 251,90 | 239,11 | 222,0 | 236,8 | 224,8 |
| Кулегаш | 681,38 | 726,95 | 711,76 | 154,49 | 164,82 | 161,38 | 145,2 | 154,9 | 151,7 |
| Байтуганово | 271,25 | 288,61 | 266,91 | 61,50 | 65,44 | 60,52 | 57,8 | 61,5 | 56,9 |
| Волково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожбуй | 88,97 | 95,48 | 75,95 | 20,17 | 21,65 | 17,22 | 19,0 | 20,3 | 16,2 |

Таблица «годового электропотребления, расчетной и трансформаторной мощности промышленного сектора Агрызского района» дана с расчетом на исходный год, так как отдельно данные на первую очередь и расчетный срок не предоставлялись.

Годового электропотребления, расчетной и трансформаторной мощности

агропромышленного сектора (существующее положение)

Таблица 4.6.2.

| Предприятия сельского поселения | Населенный пункт | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год | Расчетная мощность, кВт | Расчетная трансформаторная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |
| КФХ Ямбахтин Ю.Г.; Романов И.С. | Байтуганово | 33,39 | 6,30 | 8,07 |
| ООО "Агрофирма Ак-Барс Агрыз" | Кулегаш | 417,38 | 78,75 | 100,85 |
| ООО "Агрофирма Ак-Барс Агрыз" | Кулегаш | 0,53 | 0,10 | 0,13 |
| ООО "Агрофирма Ак-Барс Агрыз" | Кулегаш | 79,50 | 15,00 | 19,21 |
| Проектируемые и реконструируемые производства |
| КФХ Ямбахтин Ю.Г.; Романов И.С. | Байтуганово | 1,20 | 1,54 | 6,36 |

Проектное решение

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков наблюдается очень небольшой рост потребления электроэнергии.

Небольшой прирост потребления электроэнергии в сельских поселениях не имеет существенного влияния на действующие электрические сети и подстанции Агрызского района.

В целом по району мы имеем прирост населения по сельским поселениям прирост в 1,005 раз к 2035 г. относительно исходного года.

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования, в полной мере, существующую схему электроснабжения района, поддерживать работоспособность существующей схемы и реконструировать изношенные узлы ПС и ВЛ.

## 4.7. Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация осуществляется от телефонных станций, расположенных в населенных пунктах поселения района.

Характеристики телефонных станций

Таблица 4.7.1.

| Месторас-положение | Тип АТС | Год ввода в эксплуатацию | Проектная емкость | Исполь-зуемая емкость | Плот-ность на 1000 жит. | Тип кабеля, МСС | Протяженность МСС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кулегаш | АТС-320 3-99-хх | 2005 | 96 | 120 | 91 | ВОЛС | 286,16 |

Наличие свободных площадей для расширения имеется на всех АТС. Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. Тип кабелей: волоконно-оптические кабели, ПРППМ.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Проектные решения

Потребное количество телефонов на все сроки развития рассчитывается с учетом 100 % обеспеченности населения.

Коэффициент семейности населенных пунктов Агрызского района принят 3,5 чел.

# 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 5.1

Баланс использования территории 
Кулегашского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Кулегашского сельского поселения, в т.ч.: | 4230,0 | 100 | 4230,0 | 100 |
| Территории населенных пунктов – всего, в том числе: | 234,1 | 5,5 | 250,2 | 5,9 |
| - с.Кулегаш | 96,2 | 2,3 | 112,0 | 2,6 |
| - д.Байтуганово | 38,2 | 0,9 | 38,5 | 0,9 |
| - д.Ожбуй | 25,7 | 0,6 | 25,7 | 0,6 |
| - с.Волково | 74,0 | 1,7 | 74,0 | 1,8 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 2134,3 | 50,5 | 2118,3 | 50,1 |
| - пашни | 1535,8 | 36,3 | 1518,7 | 35,9 |
| - пастбища, сенокосы | 598,5 | 14,1 | 599,6 | 14,1 |
| Земли лесного фонда | 685,5 | 16,2 | 685,4 | 16,2 |
| Природные территории, в т.ч.: | 551,6 | 13,0 | 551,6 | 13,0 |
| - древесно-кустарниковая растительность не входящая в лесной фонд | 530,4 | 12,5 | 530,4 | 12,5 |
| - под поверхностными водными объектами | 15,0 | 0,4 | 15,0 | 0,4 |
| - болота | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 0,1 |
| Территории специального назначения | 2,2 | 0,05 | 2,2 | 0,05 |
| Иные территории | 622,3 | 14,7 | 622,3 | 14,7 |

Таблица 5.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Кулегашского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011г.) | Первая очередь (2011-2020гг.) | Расчетный срок (2021-2035гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 480 | 512 | 486 |
|  | - с.Кулегаш | чел. | 315 | 335 | 328 |
|  | - д.Байтуганово | чел. | 126 | 133 | 123 |
|  | - д.Ожбуй | чел. | 39 | 44 | 35 |
|  | - с.Волково | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 6,99 | 8,11 | 8,71 |
|  | - с.Кулегаш | тыс.кв.м | 4,43 | 5,47 | 6,03 |
|  | - д.Байтуганово | тыс.кв.м | 1,92 | 2,0 | 2,04 |
|  | - д.Ожбуй | тыс.кв.м | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | - с.Волково | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 1,12 | 0,60 |
|  | - с.Кулегаш | тыс.кв.м | - | 1,04 | 0,56 |
|  | - д.Байтуганово | тыс.кв.м | - | 0,08 | 0,04 |
|  | - д.Ожбуй | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | - с.Волково | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 14,6 | 15,8 | 17,9 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 35 | 20 | 35 |
|  | - новое строительство |  | - | 15 | - |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 115 | 70 | 120 |
|  | - новое строительство |  | - | 50 | - |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 140 | 20 | 110 |
|  | - новое строительство |  | - | 90 | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 24 | 24 | 24 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 200 | 200 | 200 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 112 | 0 | 162 |
|  | - новое строительство |  | - | 162 | - |
| 3.7 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 1662 | 1662 | 2007 |
|  | - новое строительство |  | - | 345 | - |
| 3.8 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 63,9 | 63,9 | 153,9 |
|  | - новое строительство |  | - | 90 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч.: | га | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | - с.Кулегаш | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | - д.Байтуганово | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | - д.Ожбуй | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность дорог регионального и межмуниципального значения | км | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5.2 | Протяженность дорог местного значения | км | 10,79 | 11,27 | 11,27 |
| 5.3 | Общая протяженность дорожной сети поселения всего | км | 13,29 | 13,77 | 13,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | с асфальтобетонным покрытием | км | 2,5 | 6,89 | 6,89 |
|  | с переходным покрытием | км | - | - | - |
|  | грунтовые дороги | км | 10,79 | 6,89 | 6,89 |

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. 
№ 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №14-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Агрызский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 25 июля 2008 г. №33-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан» «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Агрызский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2008г. №531 «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

Иная литература

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972;

- Государственный доклад о состоянии земель Республики Татарстан в 2010 году, Казань – 2011.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010;

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. Казань: «Идел-Пресс», 2007;

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстна за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ / Под ред. Ф.М. Файзуллина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1999. – 256 с.

- Мироненко М.А., Никитин Д.П., Федорова Л.М. и др. Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (Гигиенические аспекты). – М.: Медицина, 1980. – 255 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан в 2007 г. Государственный доклад. – Казань – 2008. – 206 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Кулегашского сельского поселения Агрызского муниципального района.

- Геология Татарской АССР и прилегающей территории в пределах 109 листа (под ред. В.А.Чердынцева, Е.И.Тихвинской). Ч.1,2. 1939 г.

- Составление карты распространения глубинного карста по материалам структурного бурения территории Республики Татарстан в масштабе 1:500 000 для обоснования активности разломов и оценки сейсмодинамической опасности. Казань, 2001. (инв.№ 6757, Фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).

- Технические отчеты инженерно-геологических изысканий на объектах Агрызского муниципального района РТ (архив ОАО «Кам ТИСИЗ»), 2009.

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.