Приложение к постановлению

от 16.12.2013 г. № 293

Генеральная схема

санитарной очистки муниципального образования «город Агрыз»

на 2013-2020 годы

- Область применения

Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «город  Агрыз» на 2013-2020 годы определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»

Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

- Общие сведения МО «город Агрыз» и природно-климатические условия.

Город  Агрыз  является  районным  центром  Агрызского  муниципального

района и входит в состав муниципального образования «город Агрыз», граничит  на  севере,  востоке  и  западе  с  Удмуртской  Республикой,  на  юге  -  с  Иж-Бобьинским поселением Агрызского муниципального района.

Ввиду  того,  что  в  г.  Агрызе  отсутствует  пост  метеорологического наблюдения, согласно СНиП 23-01-99 значения климатических параметров города  приняты  равными  значениям  климатических  параметров  ближайшего к нему г. Елабуга, расположенного в местности с аналогичными  условиями (удаление пункта от района строительства не более чем на 50 км; отсутствие крупного водоема в радиусе 5 км вокруг пункта; разность отметок высот пункта и места строительства – не более 100 м). Климатическая  характеристика  предоставлена  ФГБУ  «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» по материалам многолетних наблюдений. Согласно карте районирования Республики Татарстан по климатическим условиям г. Агрыз расположен в климатическом подрайоне IB. Занимая самое северное положение в республике, г. Агрыз считается наиболее холодным в климатическом отношении.

Среднегодовая роза ветров

Таблица 1

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 18 | 21 | 13 | 15 |

Средние многолетние значения месячных и годовых показателей

Таблица 2

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/см | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Температура воздуха, (С | -11,4 | -11,2 | -4,6 | 4,9 | 13,1 | 17,8 | 19,9 | 16,8 | 11,2 | 3,8 | -4,1 | -9,5 | 3,9 |
| Сумма осадков, мм | 39,9 | 29,7 | 22,3 | 30,7 | 43,7 | 62,7 | 63,4 | 59,5 | 58,9 | 52,1 | 42,6 | 41,7 | 547,2 |
| Число дней с осадками, 1,0 мм | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 101 |

- Существующее состояние и развитие на перспективу

4.1. Численность населения муниципального образования

Таблица 3

| № пп | Наименование сельского поселения | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
|  | городское поселение г.Агрыз | 19313 | 20500 |

Примечание: 	на первую очередь – текущее состояние

на расчетный срок	- 2020 год

4.2. Исходные данные по благоустройству территорий

муниципального образования

Таблица 4

| № пп | Наименование сельского поселения | Численность жителей, чел. | Общая площадь земель, га | Общая площадь зеленых насаждений / лесной фонд | Этажность застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |  |  | 1-2 этажные | 3-5 этажные | более 5 этажей |
|  | МО «город Агрыз» | 19313 | 20500 | 1270 |  |  |  | - |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |

Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО и ЖБО, эксплуатацию полигона муниципального образования

Таблица 5

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Исполнительный комитет МО «город Агрыз» Агрызского муниципального района | г. Агрыз, ул. Гагарина, 13 | Руководитель | 2-42-42 |
| 2. | МУП «Управление строительства» | г. Агрыз, ул. Гагарина, 13 | Директор | 2-31-30 |
| 3. | ИП Глава КФХ «Халим» | г. Агрыз, ул. Ижевская д.16 | ИП Глава КФХ «Халим» Тасимов Рамазан Миннехалимович | 2-22-27 |

Таблица 6

Специализированные организации по вывозу отходов

производства и потребления

| 4. | МУП «Управление строительства» | г. Агрыз, ул. Гагарина, 13 | Директор Шакиров Фанис Фидаилович | 2-31-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ИП Глава КФХ «Халим» | г. Агрыз, ул. Ижевская д.16 | ИП Глава КФХ «Халим» | 2-22-27 |

Организации управляющие и обслуживающие многоквартирные дома

| 6. | МУП «Управление строительства» | г. Агрыз, ул. Гагарина, 13 | Директор Шакиров Фанис Фидаилович | 2-31-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Общее состояние окружающей среды и основные экологические

проблемы на территории муниципального образования

Специфика города Агрыз, как железнодорожного узла, определяет перечень источников воздействия на окружающую среду. Так, основное воздействие на природу обусловлено строительством и эксплуатацией железных дорог, сжиганием топлива, производственно-хозяйственной деятельностью предприятий по обслуживанию железнодорожного узла и т.д. При этом происходит существенное загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы. Кроме того, железнодорожный транспорт создаёт шумовое и вибрационное загрязнение.

Процессам подтопления подвержены территории в юго-восточной части города. Данная территория с запада ограничивается ул. Кирова, с севера – железнодорожными путями, с юга и востока - границей города (см.карту природных ограничений). Общая площадь подтапливаемых территорий в современных границах города составляет 177,3 га (13,6 % от общей площади).

Складывающиеся метеорологические условия также могут являться

одной из причин увеличения уровня загрязненности окружающей среды.

Город Агрыз расположен в области повышенного потенциала загрязнения

атмосферного воздуха (значения ПЗА составляют 2,7-3,0) с преобладанием

метеопроцессов, способствующих накоплению выбросов в приземном слое

атмосферного воздуха

Автотранспорт также является существенным источником загрязне-

ния атмосферы, и не менее значимым, чем промышленность. До 89% всех

выбросов по Агрызскому муниципальному району и г. Агрыз приходится на

выбросы автотранспорта

  - 4. Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения,

предприятий и организаций

4.7.1. Общие положения.

Многоквартирные дома населения в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением и водоотведением. Объем водоотведения определяется путем суммирования объемов потребления холодного и горячего водоснабжения (в зимнее время).

В неканализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

4.7.2. Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

Краткая характеристика пункта приема ЖБО на территории

муниципального образования

Таблица 8

| Место расположения | Мощность м3/год | Техническое состояние | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточная часть города Агрыз | 700 | удовлетворительное | не планируется | г. Агрыз, частный сектор, организации и предприятия |

- Твердые отходы производства и потребления

5.1. Существующая схема сбора и вывоза твердых отходов

на территории муниципального образования

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин. Для удобства жителей района маршрутные графика предусматривают сбор отходов с 06.30 до 17.00.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены следующими составляющими:

1. Отходы, которые по своим габаритам помещаются в приемную камеру спецмашины собираются специализированной организацией по прямым договорам с населением.

2. Отходы, которые по своим габаритам не помещаются в приемную камеру спецмашин, а также отходы от уборки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, эти отходы собираются в контейнера и вывозятся специализированной организацией по договорам с управляющей обслуживающей организацией, ТСЖ и ЖСК.

3. Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от контейнерных площадок и вывозятся управляющими, обслуживающими организациями, ТСЖ самостоятельно, либо по договору со специализированным предприятием.

Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятиям. Навоз, образующийся в результате содержания КРС вывозятся арендаторами земельных участков (пайщики) два раза в год (весна, осень) на поля сельхозпроизводителей и используется как органическое удобрение, на основании договоров.

5.2. Мойка и дезинфекция контейнеров

Специализированные установки для мойки контейнеров в районе отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка контейнеров не производится. Частичная мойка и дезинфекция контейнеров и контейнерных площадок осуществляется управляющими (обслуживающими) организациями.

5.2.1. Мойка и дезинфекция мусоровозов.

В летний период времени мойка мусоровозов осуществляется ежедневно на полигоне ТБО п. Орловского при помощи специализированного автомобиля (поливомоечный автомобиль).

В зимний период времени мойка мусоровозов осуществляется по мере загрязнения на производственной базе специализированного предприятия.

Таблица 9

| Наименование управляющей, обслуживающей организации | Число обслуживаемых жителей, чел. | Количество контейнеров, шт. | График вывоза ТБО раз/нед. | Объем вывоза ТБО от жителей м3/сутки | Место образований ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Управляющая кампания «Строительно- монтажное предприятие – 184» | 9340 | 154 | По графику мусоровоз2 раза за день + 3 тракторные тележки в день | 71 | Контейнерные площадки |
| ООО УК «СМП-184» | 2259 | 32 | По графику тракторной тележкой 2раза в неделю | 7 | Коробы деревянные |

Система бестарного вывоза

Таблица 10

| Количество обслуживаемых жителей, чел. | Количество договоров для сбора отходов от населения шт. | График вывоза ТБО раз/нед. | Объем вывоза ТБО от населения м3/сутки | Место обезвреживания ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5251 | 1756 | Все улицы 1 раз в неделю | 14 | Агрызский полигон ТБО |
| 2259 | 96 | Все улицы 2 раз в неделю | 5 | Агрызский полигон ТБО |

5.3. Санитарное состояние сооружений по размещению отходов

5.3.1. Полигон твердых бытовых отходов.

Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории г. Агрыза, централизованно вывозятся на Агрызский полигон ТБО, расположенный в 2,5 км к югу от г. Агрыза. Общая площадь объекта - 5,83 га. Полигон ТБОсдан в эксплуатацию в 2001 г., имеет ограждения и аншлаги, подъездные пути, первая рабочая карта находится в удовлетворительном состоянии. Отходы ТБО складируются в расположенную рядом с картой чашу бывшего карьера глины. По проекту часть второй технологической карты полигона ТБО должна строиться на этом месте. Расчетный срок эксплуатации полигона - 20 лет. Централизованный сбор ТБО организован силами специального автотранспорта МУП «Управление строительства». Фактически за 2010 г. на полигон ТБО принято 27,8 тыс. м3 отходов, в т.ч. от жилого сектора – 19,46 тыс. т, от предприятий и организаций– 5,480 тыс. т. Бытовые условия работающих на полигоне соответствует СанПиН.

Технико-экономическая характеристика полигона

Таблица 11

| Экономическая характеристика полигона ТБО |
| --- |
| 1 |  | Место расположение | полигон ТБО, расположенный в 2,5 км к югу от г. Агрыза. |
| 2 |  | Год ввода в эксплуатацию | 2001 год |
| 3 |  | Общая площадь полигона | 5.83 га |
| 4 |  | Планируемый срок эксплуатации | 20 лет |
| 5 |  | Объем вывоза ТБО в | 97 м3/сут. |
|  |  | с Куплотнения=3.7 за 1-ый год |  |
|  |  | с Куплотнения=3.7 за 15 лет |  |
| 6 |  | Объёмная масса ТБО |  |
|  |  | в т.ч. среднегодовая 0.20x46875 |  |
| 7 |  | Количество обслуживаемого |  |

Объемы заполнения полигона по годам

Таблица 12

| Объём заполнения полигона |
| --- |
| Год | Объём образования отходов тыс.м3 |
|  | Всего, тыс.м3 | От населения |
| 2001 | 9,29 | 6,51 |
| 2002 | 9,4 | 6,58 |
| 2003 | 10,0 | 7,0 |
| 2004 | 17,1 | 11,97 |
| 2005 | 17,4 | 12,18 |
| 2006 | 18,8 | 13,16 |
| 2007 | 22,9 | 16,03 |
| 2008 | 23,1 | 16,17 |
| 2009 | 23,4 | 16,4 |
| 2010 | 23,4 | 16,95 |
| 2011 | 20,3 | 14,21 |
| 2012 | 27,8 | 19,46 |
| 2013 |  |  |
| 2014 |  |  |
| 2015 |  |  |

5.4. Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке, сбору и вывозу крупногабаритного мусора

Специализированное предприятие по вывозу отходов

Таблица 14

| Оснащенность предприятия спец.техникой |
| --- |
| № пп | Наименование | Марка | Год выпуска | Количество | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусоровоз | КО-440-4Д | 2008 | 1 | 76 |
|  |  | КО-449-12 | 2008 | 1 | 78 |
|  |  | КО-440-3 | 1999 | 1 | 87 |
| 2 | Трактор | МТЗ 80Л | 1982 | 1 | 100 |
| 3 | Трактор | Т-40 А | 1966 | 1 | 100 |
| 4 | самосвал | ГАЗСАЗ 3507 | 1990 | 1 | 64 |
|  |  | ГАЗ 53 | 1983 | 1 | 85 |

Управляющие и обслуживающие многоквартирные дома

Таблица 15

организации

| Оснащенность предприятия спец.техникой |
| --- |
| № пп | Наименование | Марка | Год выпуска | Количество | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусоровоз | КО-440-4Д | 2008 | 1 | 76 |
|  |  | КО-449-12 | 2008 | 1 | 78 |
|  |  | КО-440-3 | 1999 | 1 | 87 |
| 2 | Трактор | МТЗ 80Л | 1982 | 1 | 100 |
| 3 | Трактор | Т-40 А | 1966 | 1 | 100 |
| 4 | самосвал | ГАЗСАЗ 3507 | 1990 | 1 | 64 |
|  |  | ГАЗ 53 | 1983 | 1 | 85 |
| 5 | Трактор | Белорус 80,1 | 2009 | 1 | 38,3 |
|  |  | Белорус 920 | 2011 | 1 | 21,7 |
| 6 | КАМАЗ | КАМАЗ 5320 | 1993 | 1 | 100 |

5.5. Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отвечающего за вывоз и захоронение ТБО

Таблица 16

| Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отвечающего за вывоз и захоронение ТБО |
| --- |
| №п/п | Название организации | Площадь территории предприятия, га | Площадь производств енных помещений, м2 | Численность сотрудников, чел | Численность производственных рабочих, чел. | Режим работы, час/смен |
| 1 | МУП «Управление строительства» | нет | Арендовано 300 м2 | 32 | 18 | Производ. Рабочих 14 часов смена |
| 2 | ИП Глава КФХ «Халим» | 1945,8 | Арендовано 9 м2 | 38 | 4 | Производ. Рабочих 8 часов смена |

5.6. Нормы накопления твердых отходов от жизнедеятельности населения,

деятельности организаций и предприятий, а также индивидуальных

предпринимателей района

5.6.1. Методика определения норм накопления твердых отходов

Нормы накопления являются основными расчетными показателями при определении количества специальных трансфертных средств, затрат на сбор, вывоз отходов, планирования работ по очистке района и определении вместимости сооружений по переработке бытовых отходов.

Нормы накопления  не стабильны и изменятся вместе с изменением условий, влияющих на образование бытовых отходов.

При определении норм накопления учитывают суточный коэффициент неравномерности, который служит для определения требуемой максимальной грузоподъемности и вместимости мусоровозного транспорта и объема мусоросборников (контейнеров). В «Методических рекомендациях о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года № 152 рекомендуется принимать коэффициент суточной неравномерности равным 1,25.

Определение суточной нормы накопления на 1 человека в объемных показателях за сезон производится по формуле:

Vсс = Vо/п х а

где:	 Vсс – суточное накопление отходов л/чел.;

Vо – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л;

п – число проживающих человек;

а – продолжительность определения норм накопления (7 сут.).

5.6.2. Экспериментальное определение норм накопления твердых

отходов от населения

Для проведения эксперимента по определению норм накопления твердых бытовых отходов были взяты 17 домов с контейнерными площадками, 60 домов частного жилого сектора.

Средняя дневная норма и расчеты нормативов накопления ТБО с учетом коэффициента неравномерности представлены в таблице 17,18:

Таблица 17

| Расчетный норматив потребления услуги в домах с контейнерными площадками |
| --- |
| № пп | Адреса контейнерных площадок | Количест во проживаю щих человек | Общая площадь жилых помещен ий, м2 | Расчетный норматив потребления услуги на 1 чел.м3 | Расчетный норматив потребления услуги на 1м2,м3 |
|  |  |  |  | в сутки | в месяц | в год | в сутки | в месяц | в год |
| 1 | Гоголя 1 | 104 | 2770 | 0.0035 | 0.105 | 1.26 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 2 | Гоголя 5 | 128 | 2870 | 0.0036 | 0.108 | 1.296 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 3 | Октябрьская 2 | 203 | 3808,7 | 0.0049 | 0.147 | 1.764 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 4 | Ометова 19 | 304 | 7259,8 | 0.0041 | 0.123 | 1.476 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 5 | Калинина 26 | 240 | 4556,5 | 0.0039 | 0.117 | 1.404 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 6 | К. Маркса 16, двор банка | 125 | 3021,74 | 0.0046 | 0.138 | 1.656 | 0.0005 | 0.0155 | 0.1860 |
| 7 | К. Маркса 12, маг. Магнит | 39 | 728 | 0.0033 | 0.099 | 1.188 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 8 | Гагарина 8, Строитель | 140 | 3735,2 | 0.0030 | 0.09 | 1.08 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 9 | М. Горького 13 | 253 | 5381,86 | 0.0037 | 0.111 | 1.332 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 10 | М. Горького 10 | 291 | 6207,7 | 0.0036 | 0.108 | 1.296 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 11 | М. Горького 7 | 251 | 5015,9 | 0.0043 | 0.129 | 1.548 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 12 | М. Горького 4 | 174 | 3906,6 | 0.0038 | 0.114 | 1.368 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 13 | Гагарина 4 | 168 | 3350,88 | 0.0033 | 0.099 | 1.188 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 14 | Гагарина 1 , у базара | 12 | 386 | 0.0036 | 0.108 | 1.296 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 15 | К. Маркса 4, за стекляшкой | 164 | 3316 | 0.0051 | 0.153 | 1.836 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 16 | Энгельса 4 | 40 | 745,3 | 0.0046 | 0.138 | 1.656 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 17 | Энгельса 15 | 14 | 156,3 | 0.0030 | 0.09 | 1.08 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 18 | Энгельса 23 | 28 | 775,1 | 0.0037 | 0.111 | 1.332 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 19 | Маяковского 10, за стадион. | 17 | 427,6 | 0.0036 | 0.108 | 1.296 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 20 | Маяковского 4, за стадион. | 21 | 391,4 | 0.0043 | 0.129 | 1.548 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 21 | Пушкина 5, за гаражами | 44 | 1407,6 | 0.0038 | 0.114 | 1.368 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 22 | Чайковского 7 | 59 | 1370,44 | 0.0033 | 0.099 | 1.188 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 23 | Комсомол.10 | 130 | 3038,75 | 0.0036 | 0.108 | 1.296 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 24 | Комсомольская 9 | 107 | 3840,8 | 0.0051 | 0.153 | 1.836 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 25 | Чайковского 9, у топочной | 38 | 551,2 | 0.0046 | 0.138 | 1.656 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 26 | Лесопильная 4а, возле моста | 28 | 617,7 | 0.0030 | 0.09 | 1.08 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 27 | Ленина 19, общежитие | 34 | 402,6 | 0.0037 | 0.111 | 1.332 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 28 | Кирова 6 | 45 | 865,78 | 0.0036 | 0.108 | 1.296 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 29 | Казанская, (общ. Юность) |  |  | 0.0043 | 0.129 | 1.548 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 30 | К. Маркса,69 (двор) | 22 | 258,5 | 0.0038 | 0.114 | 1.368 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 31 | Заводская 63,65,66 | 72 | 1265,4 | 0.0033 | 0.099 | 1.188 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 32 | Заводская 47а,47 б, 47 в | 173 | 2598,8 | 0.0036 | 0.108 | 1.296 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 33 | Заводская 49,51,53,55 | 156 | 2488,3 | 0.0051 | 0.153 | 1.836 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 34 | Заводская 41 | 32 | 723,5 | 0.0046 | 0.138 | 1.656 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 35 | Заводская 33а | 5 | 82,1 | 0.0030 | 0.09 | 1.08 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18

| Среднее фактическое накопление ТБО за день и расчет норматива накопления ТБО с учетом коэффициента неравномерности в домах частного жилого сектора |
| --- |
| № пп | Адреса контейнерных площадок | Фактическое накопление ТБО за день, м3 | Периодичность вывоза в неделю | Расчетный норматив накопления ТБО в день, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в месяц, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в год, м3 |
| 1 | Калинина 45 | 1 | 7 | 1 | 30 | 360 |
| 2 | Энергетиков, Электросеть | 1 | 4 | 0,57 | 17,1 | 205,2 |
| 3 | Русское кладбище | 8 | 7 | 8 | 240 | 2880 |
| 4 | Казанская 93 | 2 | 3 | 0,86 | 25,8 | 309,6 |
| 5 | Заводская 32 за магазином | 1 | 3 | 0,43 | 12,9 | 154,8 |
| 6 | Казанская 56 | 1 | 1 | 0,14 | 4,2 | 50,4 |
|  | всего | 14 |  |  |  |  |
| Среднее фактическое накопление ТБО за день и расчет норматива накопления ТБО |
| с учетом коэффициента неравномерности в неканализированных МКД |
| № п/п | Адреса коробов | Фактическое накопление ТБО за день, м3 | Периодичность вывоза в неделю | Расчетный норматив накопления ТБО в день, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в месяц, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в год, м3 |
| 1 | ул.Азина дом 8Б | 0,000014 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,007 |
| 2 | ул.Вокзальная дом 5 | 0,000045 | 2 | 0,00006 | 0,002 | 0,021 |
| 3 | ул.Вокзальная дом 6 | 0,000014 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,007 |
| 4 | ул.Вокзальная дом 7 | 0,000005 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,002 |
| 5 | ул.Вокзальная дом 9 | 0,000005 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,002 |
| 6 | ул.Вокзальная дом 10 | 0,000010 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,004 |
| 7 | ул.Гагарина дом 2 | 0,000447 | 2 | 0,00056 | 0,017 | 0,207 |
| 8 | ул.Гагарина дом 3 | 0,000038 | 2 | 0,00005 | 0,001 | 0,018 |
| 9 | ул.Гагарина дом 3А | 0,000129 | 2 | 0,00016 | 0,005 | 0,059 |
| 10 | ул.Гагарина дом 6 | 0,000314 | 2 | 0,00039 | 0,012 | 0,145 |
| 11 | ул.Гоголя дом 11 | 0,000033 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,015 |
| 12 | ул.Деповская дом 6 | 0,000012 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,006 |
| 13 | ул.Деповская дом 7 | 0,000010 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,004 |
| 14 | К.Маркса д.12 | 0,000093 | 2 | 0,00012 | 0,004 | 0,043 |
| 15 | К.Маркса д.19 | 0,000033 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,015 |
| 16 | К.Маркса д.21 | 0,000029 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,013 |
| 17 | К.Маркса д.23 | 0,000048 | 2 | 0,00006 | 0,002 | 0,022 |
| 18 | К.Маркса д.25 | 0,000007 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,003 |
| 19 | К.Маркса д.27 | 0,000038 | 2 | 0,00005 | 0,001 | 0,018 |
| 20 | К.Маркса д.29 | 0,000005 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,002 |
| 21 | К.Маркса д.31 | 0,000029 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,013 |
| 22 | К.Маркса д.33 | 0,000005 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,002 |
| 23 | К.Маркса д.35 | 0,000040 | 2 | 0,00005 | 0,002 | 0,019 |
| 24 | К.Маркса д.37 | 0,000043 | 2 | 0,00005 | 0,002 | 0,020 |
| 25 | К.Маркса д.39 | 0,000036 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,017 |
| 26 | К.Маркса д.41 | 0,000007 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,003 |
| 27 | К.Маркса д.208 | 0,000062 | 2 | 0,00008 | 0,002 | 0,029 |
| 28 | К.Маркса д.210 | 0,000107 | 2 | 0,00013 | 0,004 | 0,050 |
| 29 | К.Маркса д.212 | 0,000143 | 2 | 0,00018 | 0,006 | 0,066 |
| 30 | Кмаркса д.88 | 0,000019 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,009 |
| 31 | Ул.Казанская дом 69 | 0,000012 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,006 |
| 32 | Ул.Казанская дом 93 | 0,000067 | 2 | 0,00008 | 0,003 | 0,031 |
| 33 | Ул.Кирова дом 8 | 0,000069 | 2 | 0,00009 | 0,003 | 0,032 |
| 34 | Ул.Кирова дом 12 | 0,000088 | 2 | 0,00011 | 0,003 | 0,041 |
| 35 | Ул.Кирова дом 16 | 0,000036 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,017 |
| 36 | Ул.Кирова дом 60 | 0,000007 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,003 |
| 37 | Ул.Комсомольская дом 6 | 0,000045 | 2 | 0,00006 | 0,002 | 0,021 |
| 38 | ул.Кунгурова дом 2 А | 0,000019 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,009 |
| 39 | ул.Ленина дом 19 | 0,000081 | 2 | 0,00010 | 0,003 | 0,037 |
| 40 | ул.Ленина дом 35 А | 0,000043 | 2 | 0,00005 | 0,002 | 0,020 |
| 41 | ул.Лесопильная дом 3 | 0,000002 | 2 | 0,00000 | 0,000 | 0,001 |
| 42 | ул.Лесопильная дом 3А | 0,000076 | 2 | 0,00009 | 0,003 | 0,035 |
| 43 | ул.Лесопильная дом 8 | 0,000017 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,008 |
| 44 | ул.Лесопильная дом 8А | 0,000029 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,013 |
| 45 | ул.Лесопильная дом 9 | 0,000043 | 2 | 0,00005 | 0,002 | 0,020 |
| 46 | ул.Лесопильная дом 10 | 0,000029 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,013 |
| 47 | ул.Лесопильная дом 11 | 0,000052 | 2 | 0,00007 | 0,002 | 0,024 |
| 48 | ул.Лесопильная дом 12 | 0,000024 | 2 | 0,00003 | 0,001 | 0,011 |
| 49 | ул.Лесопильная дом 13 | 0,000045 | 2 | 0,00006 | 0,002 | 0,021 |
| 50 | ул.Лесопильная дом14 | 0,000017 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,008 |
| 51 | ул.Лесопильная дом 15 | 0,000050 | 2 | 0,00006 | 0,002 | 0,023 |
| 52 | ул.Лесопильная дом 17 | 0,000045 | 2 | 0,00006 | 0,002 | 0,021 |
| 53 | ул.Лесопильная дом 18 А | 0,000014 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,007 |
| 54 | ул.Лесопильная дом 22 | 0,000040 | 2 | 0,00005 | 0,002 | 0,019 |
| 55 | ул.М.Горького дом 6 | 0,000576 | 2 | 0,00072 | 0,022 | 0,266 |
| 56 | ул.М.Горького дом 7 | 0,000597 | 2 | 0,00074 | 0,023 | 0,276 |
| 57 | ул.Маяковского дом.6 | 0,000102 | 2 | 0,00013 | 0,004 | 0,047 |
| 58 | ул.Маяковского дом.8 | 0,000117 | 2 | 0,00014 | 0,004 | 0,054 |
| 59 | ул.Октябрьская дом 1А | 0,000052 | 2 | 0,00007 | 0,002 | 0,024 |
| 61 | ул. М.Амурская д.53 | 0,000069 | 2 | 0,00009 | 0,003 | 0,032 |
| 62 | ул.Ометова дом 1 А | 0,000083 | 2 | 0,00010 | 0,003 | 0,039 |
| 63 | ул.Ометова дом 2 | 0,000050 | 2 | 0,00006 | 0,002 | 0,023 |
| 64 | ул.Ометова дом 2А | 0,000067 | 2 | 0,00008 | 0,003 | 0,031 |
| 65 | ул.Ометова дом 4 | 0,000038 | 2 | 0,00005 | 0,001 | 0,018 |
| 66 | ул.Ометова дом 6 | 0,000031 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,014 |
| 67 | ул.Ометова дом 12 | 0,000038 | 2 | 0,00005 | 0,001 | 0,018 |
| 68 | ул.Ометова дом 14 | 0,000019 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,009 |
| 69 | ул.Ометова дом 15 | 0,000002 | 2 | 0,00000 | 0,000 | 0,001 |
| 70 | ул.Ометова дом 16 | 0,000021 | 2 | 0,00003 | 0,001 | 0,010 |
| 71 | ул.Ометова дом 18 | 0,000036 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,017 |
| 72 | ул.Ометова дом 20 | 0,000036 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,017 |
| 73 | ул.Ометова дом 22 | 0,000005 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,002 |
| 74 | ул.Ометова дом 23 | 0,000019 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,009 |
| 75 | ул.Ометова дом 24 | 0,000005 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,002 |
| 76 | ул.Ометова дом 26 | 0,000014 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,007 |
| 77 | ул.Ометова дом 28 | 0,000007 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,003 |
| 78 | ул.Ометова дом 30 | 0,000007 | 2 | 0,00001 | 0,000 | 0,003 |
| 79 | ул.Совхоз-2 дом 16 | 0,000021 | 2 | 0,00003 | 0,001 | 0,010 |
| 80 | ул.Тукая дом 8 | 0,000026 | 2 | 0,00003 | 0,001 | 0,012 |
| 81 | ул.Чайковского дом 5 | 0,000043 | 2 | 0,00005 | 0,002 | 0,020 |
| 82 | ул.Чайковского дом 8 А | 0,000033 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,015 |
| 83 | ул.Чайковского дом 11 | 0,000090 | 2 | 0,00011 | 0,003 | 0,042 |
| 84 | ул.Чайковского дом 15 | 0,000059 | 2 | 0,00007 | 0,002 | 0,028 |
| 85 | ул. Энгельса д.2 | 0,000038 | 2 | 0,00005 | 0,001 | 0,018 |
| 86 | ул.Энгельса дом 3 | 0,000033 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,015 |
| 87 | ул.Энгельса дом 5 | 0,000024 | 2 | 0,00003 | 0,001 | 0,011 |
| 88 | ул.Энгельса дом 7 | 0,000014 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,007 |
| 89 | ул. Энгельса д.7а | 0,000019 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,009 |
| 90 | ул.Энгельса дом 9 | 0,000045 | 2 | 0,00006 | 0,002 | 0,021 |
| 91 | ул.Энгельса дом 11 А | 0,000021 | 2 | 0,00003 | 0,001 | 0,010 |
| 92 | ул. Энгельса д. 13 | 0,000019 | 2 | 0,00002 | 0,001 | 0,009 |
| 93 | ул.Энгельса дом 15 | 0,000033 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,015 |
| 94 | ул.Энгельса дом 17 | 0,000024 | 2 | 0,00003 | 0,001 | 0,011 |
| 95 | ул.Энгельса дом 19 | 0,000036 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,017 |
| 96 | ул.Энгельса дом 21 | 0,000036 | 2 | 0,00004 | 0,001 | 0,017 |
|  | Итого | 0,005376 | 2 | 0,00668 | 0,207 | 2,485 |

5.6.3. Нормы накопления твердых отходов для населения предприятий, организаций, независимо от организационно правовой формы и формы собственности, и индивидуальных предпринимателей муниципального образования «город Агрыз»

Таблица 19

Нормы накопления ТОП

для субъектов предпринимательской деятельности

и частного сектора

| № п/п | Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | на 1заправочное место | 2,9 |
| 2 | Аптеки | на 1 м2 торговой площади | 0,08 |
| 3 | Ателье, мастерские по ремонту одежды, обуви, сервисные центры по ремонту бытовой техники, мастерские по ремонту часов, ювелирных изделий | на 1 мастера | 0,6 |
| 4 | Гостиницы | на 1 место | 1 |
| 5 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, киоски, павильоны | на 1 м2 торговой площади | 0,5 |
| 6 | Магазины ювелирные | на 1 м2 торговой площади | 0,08 |
| 7 | Парикмахерские, массажные салоны, салоны красоты | на 1 мастера | 1,3 |
| 8 | Предприятия общественного питания (кафе, бары, столовые, закусочные и др.) | на 1 посадочное место | 0,8 |
| 9 | Рынки | на 1торговое место | 1,5 |
| 10 | Салоны мобильной связи | на 1 м2 общей площади | 0,16 |
| 11 | СТО автомобилей | на 1 сотрудника | 0,97 |
| 12 | Другие непроизводственные предприятия, юридические образования, ПБОЮЛ | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 13 | Жилые дома (частный сектор) | куб.м на 1 чел. в месяц | 0,125 |

В многоквартирных домах, не оборудованных мусоропроводами, норма накопления отходов населения определяется путем суммирования норм накопления.

5.6.5. Морфологический состав отходов

Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:

а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;

б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;

в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;

г) стекло – посуда, тара, бой стекла;

д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;

е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;

ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;

з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:

- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.

Сбор производится в принадлежащие потребителям стандартные контейнеры, стоящие на площадке, имеющие твердое покрытие и находящиеся в непосредственной близости от проезжей части дороги. Количество контейнеров и периодичность вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся управляющими компаниями (организациями) самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

5.7. Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта

Необходимо количество мусоровозов при системе несменяемых сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (п) рассчитывают по формуле: п = Qс/В Кисп,

где:	Qс – расчетное среднесуточное накопление отходов с учетом неравномерности накопления, м3;

В – производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3;

Кисп – коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3 определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и совместимостью кузова – В = г х С,

где: 	г – число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в течение 1 рабочего дня;

С – полезная вместимость кузова мусоровоза, м3.

Число рейсов за рабочий день (г) определяют по формуле:

г = t/t1 = (60х(Т - lо/v) х tn+60 х ln х 2/v + tр]

где 	t – продолжительность чистого рабочего времени, мин.

t1 – продолжительность одного рейса, мин.

Т – продолжительность рабочего дня, час.

lо – расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора/км

v – средняя скорость мусоровоза, км/ч.

tn – суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора, включая переезды от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения сборников, мин.

ln – расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки его в месте приема мусора, км

tр – время разгрузки в пункте приема мусора.

Среднесуточное накопление отходов определяем по формуле:

Qс – среднегодовой объем вывоза отходов, м3

Косн – коэффициент неравномерности накопления отходов равный 1,25

Для расчета необходимого количества мусоровозов принимаем параметры мусоровоза марки КО-440-4 как наиболее удобного с точки зрения работы внутриквартирных территориях населенных пунктов.

i = [60 х (8-7/20)/80 – 60 х 12 х 2/20 + 20] = 459/172 = 267

принимаем число рейсов мусоровоза за рабочий день г=2

В = 2 х 20 = 40 м3

Qс= 1,25 х 29000/365 = 99,32 м3

г = 99,32/60 х 0,7 = 1,17

Таким образом для организации вывоза мусора с территории населенных пунктов  по планово регулярной системе необходимо еще 1 (мусоровоз) мусоровоза марки КО-440-4.

5.8. Требования к оборудованию контейнерных площадок

Контейнерная площадка – специально оборудованное место под установку емкости (контейнера) для сбора отходов. Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов должны располагаться на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание на основании решения комиссии по архитектуре и градостроительству.

Они должны иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон. Высота ограждения не менее 1,5 метра. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования спецтранспорта. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5 м, двухстороннем – 6 м.

Необходимое количество контейнеров пс  рассчитывается по формуле:

пс = (Qс х t/v х k2) х k3

где: 	Qс – среднесуточное накопление отходов, м3

t – предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.

v – емкость водного контейнера, м3

k2 – коэффициент наполнения сборника, равный 0,9

k3 – коэффициент учитывающий контейнеры, которые находятся по санитарным нормам 1 день

пс = (97 х 1/0,75 х 0,9) х 1,05 = 116 шт.

5.9. Рекомендации по организации труда на полигонах бытовых отходов

Полигоны (усовершенствованные свалки) являются наиболее распространенными сооружениями по обезвреживанию твердых бытовых отходов, удаляемых из населенных мест.

На полигоны принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, мелкий строительный мусор и т.д. На полигонах выполняются следующие работы: прием, складирование, уплотнение и изоляция ТБО, учет поступающих машин и определение примерного объема ТБО.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на полигоне выполняются механизировано.

Места складирования ТБО разбиваются на участки (карты), мусоровозы разгружаются у рабочей карты, площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на две части, на одной разгружается мусоровоз, на другой работает бульдозер, освобождая ее от отходов, выгруженных ранее, на освобожденную часть направляются мусоровозы сменяя бульдозеры. Сменная схема разгрузки мусоровозов обеспечивает широкий фронт работы бульдозерам, сдвигающих ТБО на рабочую карту. Уплотнение уложенных на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м осуществляется тяжелыми бульдозерами, уплотнение бытовых отходов достигается 4-кратным проходом бульдозера по одному месту.

При соблюдении правил уплотнения отходов уложенных в сутки на рабочую карту, в 3-5 раз меньше объема доставляемых отходов на полигон. Для контроля высоты образуемого слоя отходов и степени их употребления на карте устанавливается мерный столб (репер).

Для задержания легких фракций отходов, устанавливаются сетчатые ограждения. Уплотненный слой отходов высотой 2 м изолируется (покрывается) грунтом. Разработка грунта и доставка его на рабочую карту выполняются скреперами и самосвалами.

Летом, в пожароопасные периоды, осуществляется увлажнение отходов. Противопожарные меры безопасности на полигоне проводятся силами рабочих.

5.10. Рекомендации по составу обслуживающего персонала полигона

для захоронения отходов с ежесуточным приемом отходов менее 1500 м3

- Заведующий полигоном бытовых отходов (мастер) – 1 чел.

- Численность рабочих – 6 чел. в смену, в том числе: прием ТБО на полигоне – 1 чел.

- Складирование отходов на полигоне – 2 чел. (машинист бульдозера, водитель мусоровоза)

- Разработка грунта для изоляции отходов – 1 чел. (машинист экскаватора)

- Перевозка грунта для изоляции отходов – 1 чел. (водитель самосвала)

- Охрана полигона 1 чел. (сторож)

5.11. Рекультивация полигонов для размещения отходов

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народохозяйственной ценности  восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Рекультивацию закрытых полигонов (территорий) проводит организация эксплуатирующая полигон, после получения разрешения на проведение работ в органах Роспотребнадзора и с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация. Рекультивация полигона выполняется в два этапа, технический и биологический.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Технический этап рекультивации включает исследование состояния свалочного тела и его воздействия на состояние окружающей природной среды, подготовку территорий полигона (свалки) к последующему целевому использованию.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов – процесса уплотнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния.

Закрытие полигона для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на проектную мощность. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации. При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечивать уклон к краям полигона. Укрепление наружных откосов полигона должно проводиться с начала эксплуатации полигона по мере увеличения высоты складирования. Материалом для засыпки наружных откосов полигона служит предварительно снятый при его строительстве растительный грунт.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо производить их озеленение непосредственно после укладки изолирующего слоя. По склонам высаживаются защитные насаждения и устраиваются трассы.

5.12. Рекомендации по организации централизованной планово-регулярной

схемы сбора, вывоза и захоронения бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление твердых бытовых отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.

При планово-регулярной схеме сбора и вывоза бытовых отходов режим работы спецмашин должен быть установлен из условий ежедневной эксплуатации. Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин, количество повторных пробегов по одному участку сводится к минимуму.

В целях реализации предложенной схемы города Агрыз рекомендуется:

1. Предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов необходимо применять норму накопления твердых бытовых отходов (таблица 19).

Таблица 19

| Степень благоустройства жилья | Единица измерения | Уровень норматива |
| --- | --- | --- |
| В жилых домах, не оборудованных мусоропроводом | куб.м. на 1 человека в месяц | 0,125 |

2. При проектировании объектов нового строительства в обязательном порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для временного хранения отходов.

3. Разрешить функции вывоза и захоронения отходов.

4. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий экологической направленности.

5. Оборудовать дворы многоквартирных домов сквозными проездами, исключающими необходимость движения мусоровозов задним ходом.

6. Разработать и утвердить сезонные графики движения мусоровозов.

7. Оборудовать полигон бытовых отходов автомобильными весами и стационарными приборами для контроля уровня радиации доставляемых отходов.

8. Предоставление услуг по вывозу бытовых отходов осуществлять в соответствии с действующим законодательством на основании договоров между управляющими организациями и специализированной организацией по вывозу отходов. В случае сохранения схемы прямых договоров специализированной организацией по вывозу отходов, с населением заинтересованной стороне обеспечить принятие решения общими собраниями собственников помещений многоквартирных домов о сохранении прямых договоров и изменении размера платы за содержание общего имущества.

- Рекомендации по организации летней уборки объектов придомовых территорий и внешнего благоустройства

6.1. Общие положения.

Задачей летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на территориях, эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

Уборка территории в летний период

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон, улиц и переулков осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 08.00 ч. до 21.00 ч., а на улицах с интенсивным движением транспорта - в ночное время (с 23.00 ч. до 06.00 ч.).

Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и переулков,
производится в ночное (с 23.00ч. до 06.00ч.) и дневное время в соответствии с технологическими рекомендациями

При мойке проезжей части не допускается выбивание струёй воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близкорасположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

В жаркие дни (при температуре воздуха свыше +25° С) производится поливка дорожных покрытий по мере необходимости.

Организации, ответственные за уборку территорий, в период листопада производят сгребание опавшей листвы в кучи, не допуская разноса по улицам и последующим вывозом в специально отведенные места. Запрещается сжигать опавшие листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мелкого мусора.

Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, промыты.

Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора, травы, поросли на расстоянии 2м.

Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели, элементы благоустройства дороги должны содержаться в технически исправном состоянии и в чистоте.

Предприятиям, организациям, учебным, лечебным заведениям, учреждениям, кооперативам, фирмам независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также арендаторам и владельцам домовладений и земельных участков вменяется в обязанность в летнее время очищать закрепленные и прилегающие территории от сорной растительности. Вырубку и покос сорной растительности необходимо производить до ее цветения и созревания семян. Производить своевременное скашивание травы (высота травостоя на партерных газонах 6-8 см, на обыкновенных 10-15 см).

Летнее содержание дворовых территорий

Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется предприятиями жилищно-эксплуатационного хозяйства механизированным способом или вручную до 08.00ч., чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.

Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на балансодержателей.

Искусственные покрытия дворовых территорий должны соответствовать установленным требованиям.

Домовладельцы осуществляют содержание прилегающих территорий в границах, установленных в соответствии с п. 1.2.5. настоящих Правил.

Уборка территории в зимний период

Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются распоряжением Главы Орловского сельского поселения.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега.

Организации, отвечающие за уборку территорий (службы заказчиков и подрядные организации), в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

При уборке пешеходных дорожек, тротуаров, дорог и иных покрытий в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Складирование снега, содержащего химические вещества, на газоны и иные территории, занятые зелеными насаждениями, а также повреждение зеленых насаждений при складировании снега запрещается.

В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (малые архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние утренние часы.

Уборка придомовых территорий должна производиться в следующей последовательности: вначале уборка снега с тротуаров под скребок, а в случае гололеда и скользкости - посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, а затем дворовых территорий.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, наземных пешеходных переходах, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:

Обработка проезжей части противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада и производиться по технологии комплексных работ.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц и переулков - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, привокзальная площадь и т.д.

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с дорог, по которым проходят маршруты движения пассажирского транспорта.

При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц и переулков, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных переездов;

- ближе 5 метров от пешеходных переходов и мест разворотов на улицах с разделительным газоном;

-	ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц с интенсивным движением транспорта не должна превышать 1,0 метра, а на улицах без движения общественного транспорта - 0,5 метров, высота снежных валов должна быть не более 0,75 метра, валы снега должны быть подготовлены к погрузке.

Формирование в лотковой зоне дорог снежных валов, превышающих указанные размеры, запрещается.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:

-	первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, мест массового пребывания людей (рынки, вокзал, крупные объекты торговли и т.д.) улиц, переулков, имеющих интенсивное движение транспорта, въездов на территорию социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада.

Время для вывоза снега и зачистки лотков не может превышать:

- с улиц, обеспечивающих движение общественного транспорта:

- при снегопаде до 6 см - более 5 дней; при снегопаде до 10 см - более 9 дней;

- с улиц местного значения:

- при снегопаде до 6 см - более 7 дней;

- при снегопаде-до 10 см - более 12 дней.

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.

Вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места запрещается.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены специализированными организациями, ведущими приемку снега.

Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта, тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях, пешеходных дорожек и других пешеходных зон от снега и наледи производится на всю ширину под скребок.

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.

В период снегопадов и гололеда:

- тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за предприятиями, организациями и иными лицами, выполняющими работы, не должно превышать двух часов с начала снегопада.

В период интенсивного снегопада (более 1 см\час.) на тротуарах и лестничных сходах мостовых сооружений помимо обработки противогололедными материалами должны расчищаться проходы для движения пешеходов, места расположения пожарных гидрантов и подъездов к ним.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Время, необходимое для проведения снегоуборочных работ на тротуарах, не должно превышать 2-часов после окончания снегопада.

Сгребание и уборка скола с тротуаров должны производиться одновременно со скалыванием наледи и складироваться вместе со снегом в прилотковую зону дороги.

Очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др.. элементов фасада здания от снега и ледяных наростов должна производиться по мере необходимости в зависимости от погодных условий организациями (лицами), осуществляющими техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, строений и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов, транспортом персонала, выполняющего эти работы.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования.

Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без принятия мер, обеспечивающих полную сохранность деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков и др. объектов запрещается.

Сброшенный с кровель снег и ледяные наросты должны немедленно убираться с тротуаров, проездов и складироваться вместе со снегом с последующей вывозкой.

При наступлении оттепели очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др. элементов фасадов здания от снега и ледяных наростов должна производиться немедленно.

Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организованных работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть улиц и дорог для стоянки транспортных средств. Владельцам личного транспорта в зимний период с 15 ноября по 31 марта следует освобождать проезжую часть дорог для уборки снега на улицах и переулкам по четным числам - четную сторону, по нечетным - нечетную сторону.

Зимняя уборка дворовых территорий

Тротуары, на дворовых территориях должны быть очищены от снега и наледи навею ширину тротуара под скребок.

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны на дворовых территориях убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.

При снегопадах и возникновении наледи производится обработка тротуаров и внутриквартальных проездов противогололедными материалами согласно требованиям .

Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест.

В первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы, подъезды к контейнерам для сбора мусора и пожарным гидрантам, а также к газораспределительным установкам.

Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

Не допускается выталкивание или перемещение на проезжую часть улиц и переулков снега, собранного на внутриквартальных проездов, дворовых территориях, внутренних территориях предприятий, строек, и других организаций.

Организация по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должна организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока в местах, где это требуется для нормального оттока талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневый сети" - общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

Особые условия уборки

При любых видах уборки и благоустройства населенных пунктов запрещается:

Повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, территориях, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.

Обрабатывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без согласования.

Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, скверах, на территориях предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных домовладений.

Устраивать выпуск сточных вод из жилых домов и предприятий на газоны, в приствольные лунки зеленых насаждений.

Проездки, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники по газонам, скверам и др. озелененным территориям.

Ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкационированных местах, установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах.

Складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т. д. на газонах и в зеленых зонах.

Руководитель исполнительного комитета

муниципального образования «город Агрыз»

Агрызского муниципального района

Республики Татарстан                                                                         Р.А.Вагапов